| Rep.No | : QT180807 |
| --- | --- |
| “鲁荣渔58865、58866”轮船舶技术状况检验报告书 |

| 委托单位 | ： | 青岛海事法院司法鉴定中心 |
| --- | --- | --- |
| 委托书号 | ： | (2018)青海法技鉴字第68号 |
| 所涉案号 | ： | (2018)鲁72民初586号 |
| 检验单位 | ： | 青岛奎盾海事科技有限公司 |
| 船 名 | ： | 鲁荣渔58865、鲁荣渔58866 |
| 船舶类型 | ： | 国内捕捞船 |
| 总 吨 位 | ： | 均343 |
| 船 龄 | ： | 7年 |
| 勘验地点 | ： | 山东荣成鑫发码头 |
| 勘 验 人 | ： | 王崇信、武齐同 |
| 勘验日期 | ： | 2018.7.19 |
| 船舶状态 | ： | 漂浮 |

据青岛海事法院司法鉴定中心委托，因该院所受理的（2018）鲁72民初586号，原告石明与被告田树松、袁艳华船员劳务合同纠纷一案，需对已扣押的“鲁荣渔58865”、“鲁荣渔58866”两船进行司法处理。青岛海事法院司法鉴定中心遂遵照程序，委托青岛奎盾海事科技有限公司对该两船的技术状况进行客观公正地检验、评估。

现场检验过程

青岛奎盾海事科技有限公司接受青岛海事法院司法鉴定中心委托后，指派下列署名人，于2018年7月19日前往山东荣成鑫发渔港对停泊于该港码头的“鲁荣渔58865”、“鲁荣渔58866”两船登轮检验。对船舶的结构、机械和电气设备、消防、救生、通讯、导航、防污染、渔捞及起重设备、船员居住及生活设施等状况进行了现场勘查。

检验时天气状况：晴天，少云，气温约摄氏30度，微风，风向偏南，海面平静。

船舶状态：“鲁荣渔58865”、“鲁荣渔58866”无标注船名，两船同向并靠，左舷侧系岸。正浮，无明显横倾。从外观看来，应是同型船，若无特别说明之处，不再分述。

现场勘验自当日1300开始，至1430结束，报告署名人仅对标该两船的尽可能到达之处进行了外观检视。因条件所限，未对机械电气设备进行效用试验，未能查阅到船舶检验证书资料和相关的图纸资料。

勘验时，还有法院委托的船舶公估人员及部分看船人员在场。

因相关方未能提供该两船的船舶检验证书资料和相关的图纸资料,故署名人只能根据现场检视情况和专业知识及业务工作经验报告如下：

一、船舶概况

船名：鲁荣渔58865、鲁荣渔58866。

两船为同期建造的姊妹船，本报告除特别说明外，均指两船的情况。

船旗国：中国。

船籍港：石岛。

船舶所有人：袁艳华。

安放龙骨日期：不详。

建造完工日期2011年6月15日。

船舶制造厂：山东省黄海造船造船有限公司。

主尺度：

总长：46.09米，船长：41.52米，型宽：7.30米，型深：4.00米。

设计吃水：不详， 船舶类型：国内捕捞船，航区：近海航区。

船体材料：钢质。

主机功率：396KW。

总吨：343.00 。

净吨：120.00 。

本船为钢质全电焊结构、单甲板、单桨、单舵、由柴油机驱动螺旋桨推进的全船结构为横骨架式拖网渔船。艏部设有升高甲板、主甲板以上设有2层甲板室。全船设有5道水密舱壁，自艉至艏主甲板以下分别为舵机舱、杂物舱、机舱、渔货舱、物料舱（含速冻间）、艏尖舱；主甲板上设有船员住舱等生活区、机舱棚、应急发电机室；驾驶甲板上设有驾驶室和船长室，驾驶甲板后部设有救生筏等设施；主甲板前部设有前桅、吊杆，中部设有绞网机绞车，尾部设有后桅、吊杆和拖网作业区，最上层驾驶室顶棚上设有信号灯桅杆。

机舱主要设备有：主机一台，发电机组2组，液压动力装置一台，冷冻机一台，制冷剂储存罐1只，空压机2台，空气瓶2只，生活污水粉碎消毒装置1台，机舱油污水分离器1台、机舱后部左右舷设有2个燃油舱。

二、检验情况

1、船体外观

船壳板：壳板存在一般性锈蚀，船体大部分油漆完整，壳板线型比较光顺，局部有轻度的锈蚀和擦痕。壳板没有明显的变形和凹陷也没有覆补的补板，水线附近未见明显大量的海生物。

甲板：升高甲板、主甲板和驾驶甲板均敷以木铺，其表面木铺板均有不同程度的风雨侵蚀，木铺板整体完整仅主甲板上的木铺板有局部腐烂，首部桅杆底座在内的钢结构有局部轻度腐蚀。驾驶室顶棚的木铺板也比较完整。

舱口盖、舱口和货舱：鱼货舱舱口及舱口盖结构完整，舱口盖为钢质活动舱盖，舱盖及围板表面油漆完整，舱口围板和舱口盖没有明显的变形，基本能正常使用，根据货舱外部情况，应该不存在严重问题。

舷墙和栏杆：主甲板上舷墙结构比较完整，舷墙有明显的变形、油漆完整。驾驶甲板上的栏杆结构也比较完整，局部有轻微的变形。

风雨密关闭装置：升高甲板上的小舱口有局部的锈蚀，第一层甲板室围壁上的门和速冻室的门锈蚀比较严重，有大面积的浮锈。主甲板上的小舱口盖大多表面锈蚀舱口盖有轻度腐蚀，夹扣装置基本完整。通风筒有表面锈蚀。

2、锚泊设备

锚机一台（与绞网机兼用），因较长时间搁置，目前不能确保正常使用；两爪锚1只，锚链若干米，锚链有表面锈蚀；；系缆桩锈蚀和磨损严较重。

3、舵设备

电动液压舵机一台，目前不能确保正常使用。

4、起网机及吊杆

起网机绞车头外观磨损较重，绞车头表面有明显的锈迹，2台绞车表面锈蚀严重，目前不能确保正常使用；吊杆外观有局部锈蚀，滑轮也有表面浮锈，钢丝绳有轻度锈蚀。

5、救生及消防设备

消防水枪、水带未见。露天消防水栓基本完整。手提灭火器数量不足。25人气胀救生筏1只，外观情况尚可。救生衣、救生圈数量不足。

6、航行、通导设备

磁罗经、雷达、测深仪、GPS航行设备及甚高频、中/高频无线电等通导设备几乎完全缺失。

7、机电设备

出厂日期：不详，制造厂名：潍柴。

齿轮箱：型号不详，数量：1台。

螺旋桨：型式，定距桨；材料，铜质；数量1只；直径不详。

空气瓶：数量2只，容量不详。

轴带发电机：型号不详，数量：1台（为主机轴带）。

主发电机：型号不详  数量2台。

主发电机原动机：型号不详，数量：2台。

应急发电机组和原动机：型号不详，数量1组。

以上机电设备外观状况尚好。但由于搁置时间较长，目前不能确保正常使用。

8、生产、生活物具及油水

无。

船体水线以下部分包括推进器和舵装置因此次不具备检验条件而未能检验。

三、船舶证书

船舶所有权证书（影印件）显示，所有人：袁艳华；签发机关：山东省海洋与渔业监督监察总队石岛支队；核发日期：2013年9月5日；有效期至：2018年9月2日。

因为未能看到任何船舶检验证书资料，署名人无法对船舶应备的各法定检验证书有无及有效性做出评判。

四、验船师对船舶状况的总体评价

经过本次勘验及了解，就船体结构、机电设备、消防救生设备、航行通导设备的技术状况而言，船体外观总体印象是结构较为完整，只是疏于维护和保养。由于长久停泊搁置，船体油漆局部脱落存在局部浮锈及擦痕。露天甲板上的开口关闭装置存在锈蚀、零部件缺失、损坏等缺陷。救生、消防设备破旧缺失。甲板机械（起网机、舵机、吊杆等）锈蚀及疏于维护；主甲板及其内部走廊杂物较多，船员住舱和厨房卫生状况脏乱，机舱污油遍地十分脏乱；机电设备因长期搁置不能确保正常使用；航行和通导设备完全缺失；船体水下部分和轴系因船舶处于漂浮状态无法检验；因此，目前两船均处于不适航状态。两船相比较而言“鲁荣渔58865”的外观状况相对好一点。

如果以上两船经过全面坞修，对船体进行彻底修理；消除以上缺陷，排除水线下和轴系可能存在的隐患。对机电设备全面维护、航行通导设备按要求配备，对救生消防设备按有关要求维修和配备，可以达到适航要求。

后所附照片是本报告的组成部分。

本报告依据勘验时船舶的现场状态以及署名验船师的专业知识和经验技能制作，无任何偏见。

附件：1、勘验 “鲁荣渔58865、58866”轮现场照片

2、鉴定委托书。鉴定委托函（扫描件）

3、青岛海事法院鉴定机构入册批复文（扫描件）

4、公司执照、文件（扫描件）

5、检验人员证件（扫描件）

6、“鲁荣渔58865、58866”轮船舶所有权证书（扫描件）

检验人：王崇仁（高级验船师）

武齐同（高级工程师）

青岛奎盾海事科技有限公司

二〇一八年八月七

| 鲁荣渔58866船首左舷 | 主甲板 |
| --- | --- |
| 主甲板左舷通道 | 主甲板左舷通道 (2) |
| 主甲板及甲板室前端壁 | 艏升高甲板 |

| 主机上部 | 主机后部 |
| --- | --- |

| 左舷燃油舱 | 右舷燃油舱 |
| --- | --- |
| 启动主机的空气瓶 | 驱动液压马达的电机 |