货船“鲁济宁货3689”轮船舶检验报告

（2018）青海法技鉴字第52、53号

委托方：      青岛海事法院

报告编号：    DYCB--20180601

委托事项：    船舶“ 鲁济宁货3689”轮检验

委托日期：    2018年5月28日

检验日期：    2018年5月29日

报告完成日期：2018年6月1 日

山东德云船舶技术有限公司

目  录

船舶检验报告书声明..................................................3

船舶价值鉴定报告书摘要..............................................4

船舶状况勘验报告....................................................5

第一部分 船舶概况...................................................5

第二部分 证书及检验状况.............................................7

第三部分 现场查勘...................................................8

1 船舶检验人现场查勘............................................8

2 船体情况......................................................9

3 舱室情况.....................................................13

4 机舱情况.....................................................17

5 驾驶室情况...................................................20

6 船上油料及配件、物料、工具...................................24

第四部分 检验师对船舶状况的总体评价................................26

船舶检验报告书声明

我们郑重声明：

- 我们在本报告中陈述的事实是真实的、准确的。

- 本报告中的分析、意见和结论是我们自己公正的专业分析、意见和结论。

- 我们与本检验报告中的检验对象没有现存或者预期的利益关系，与相关当事方没有现存或者预期的利益关系，也与相关当事人不存在偏见。

- 本项检验是在遵循独立性、客观性、科学性的工作原则。

- 检验人员在检验过程中恪守职业道德和规范，并进行充分努力。检验结论是山东德云船舶技术有限公司独立出具的。

- 我们已对本检验报告中的检验对象进行了实地勘察，但我们对检验对象的现场勘察仅限于对其外观和使用状况，对被遮盖、未暴露及难以接触的部分，依据委托方提供的资料进行鉴定。我们不承担对检验对象内部结构、质量进行调查的责任。

船舶价值鉴定报告书摘要

- 检验目的：对青岛海事法院委托的“鲁济宁货3689”轮船舶状况进行检验，为青岛海事法院依法办理案件提供价值参考。

- 检验对象和检验范围：青岛海事法院司法鉴定中心委托鉴定的“鲁济宁货3689”轮的船舶状况进行检验。

- 检验日：2018年5月29日

- 检验方法：根据委托标的的实际情况，按货船法定检验标准进行检验。

- 检验结论：在实施了相应的程序和方法后，青岛海事法院委托的“鲁济宁货3689”轮在检验报告书给定的检验目的下，于检验日2018年5月29日所表现出的船舶状况为不适航。

- 检验报告有效期：本检验报告有效期为一年，自2018年6月1日起至2019年6月1日止。

船舶状况勘验报告

引言

兹承青岛海事法院（2018）青海法鉴字第 52、53号委托，下列署名检验人于2018年5月29日赴山东省济宁市微山县留庄镇马口造船厂码头，对“鲁济宁货3689”轮状况进行了现场勘验。本着独立、客观、公正的原则，在2018年5月29日对“鲁济宁货3689”轮做出公允的检验并缮制检验报告如下：

# 第一部分    船舶概况

1.船名：“鲁济宁货3689”，曾用名：“鲁枣庄货1193”

船籍港：济宁

船舶识别号：CN20051616111

船舶登记号 2006D2500585

船舶种类：一般干货船

建造厂家： 山东省航宇船舶修造有限公司台儿庄分公司

造船地点：山东枣庄

船体材质：钢质

建造完工日期 : 2006年4月23日

船长：42.40米

型宽：8.5米

型深：3.2米

总吨：344

净吨：192

主机种类：内燃机

主机功率：220.0千瓦

船舶所有人名称：济宁市润和贸易有限公司

居民身份证号码/公司注册号：

船舶所有人地址：梁山县大路口乡政府院内

勘验时船舶状态：济宁市微山县留庄镇马口造船厂码头停泊

以上数据均采集自原告

满在坡（电话：15092487348）

王开东（电话：15098244408）所提供的证书复印件。

# 第二部分  证书及检验状况

- “鲁济宁货3689”证书情况

| 船名 | 鲁济宁货3689 |
| --- | --- |
| 曾用名 | 鲁枣庄货1193 |
| 船舶国籍证书 | 登记号码：260210000130 初次登记号码：260306000264 （有效期至2020年2月4日） |
| 船舶所有权登记证书 | 登记号码：260210000130 初次登记号码：260306000264 |
| 内河船舶检验证书簿 | 船检登记号：2006D2500585 证书编号：834270433 （有效期至2018年4月23日） |
| 内河船舶吨位证书： | 证书编号：870136897 |
| 内河船载重线证书： | 证书编号：802775209 （有效期至2018年4月23日） |
| 内河船舶防止垃圾污染证书 | 证书编号：800901002 （有效期至2018年4月23日） |
| 内河船舶适航证书： | 证书编号：803518063 （有效期至2018年4月23日） |
| 船舶最低安全配员证书 | 船舶登记号：260210000130 （有效期至2020年2月4日） |
| 船舶年审合格证 | 鲁SJ（2016）102747 （有效期至2018年10月31日） |

以上数据均采集自原告满在坡（电话：15092487348）、王开东（电话：15098244408）所提供的证书复印件，该复印件显示到目前现有的船舶检验证书尚在年度检验的窗口期，应在2018年7月23日前申请济宁市船舶检验局进行检验。但由于该船消防救生设备、设施缺失，机械设备长期无保养，通导设备破损，致使该船舶处于不适航状态。

# 第三部分  现场查勘

## 1 船舶检验人现场查勘

船舶检验人于2018年5月29日到达山东省济宁市微山县留庄镇马口造船厂码头，时值题述案件货船“鲁济宁货3689”轮停泊在该码头。同行的原告满在坡、王开东等人带来爬梯放置于船舷旁。随后，船舶检验人会同评估人一起对该货船进行现场查勘。

题述案件“鲁济宁货3689”轮微山县留庄镇马口造船厂码头

## 2 船体情况

现场船舶检验人首先对“鲁济宁货3689”轮船舶整个外部情况进行了查勘，查勘情况如下：

- 船体材质为钢质渔船。船头处，“鲁济宁货3689”船名为白色，外板底色为浅绿色。

2）船体外板有锈蚀，油漆脱落，长时间没有进行维护保养。

3）船舶处于漂浮状态所以无法看到推进系统的螺旋桨和舵，船首锚无法看到。船舷两侧从前到后挂有轮胎碰垫。

4）主甲板：主甲板及首尾甲板状况尚好。

5）首尾舷墙有锈蚀，带缆桩有穿洞。

6） 船舶救生消防设施设备缺失，消防栓需要修理。

“鲁济宁货3689”站在码头从船首方向船尾看

“ 鲁济宁货3689”左舷首部外板状况

“鲁济宁货3689”首部建筑

“鲁济货3689”首部锚机

首部锚机减速机铭牌

右舷甲板                            右舷带缆桩

左舷甲板                            左舷甲板及缆桩（尾部）

## 3 舱室情况

- 船员卧室分别位于船尾。船员卧室、起居室舱壁无破损漏水痕迹，有床铺，沙发等常用家具。

- 船舶中部一个货舱。货仓结构状况尚好。

- 船首部有一杂物间，结构略有锈蚀，局部有穿孔。

- 船尾部有一压载舱，结构尚好。

“鲁济宁货3689”货仓                             货仓结构

生活区

## 4 机舱情况

## 因为该船停航时间较长，在进行必要的内部检查和维护保养后方可投入正常使用。

- 机舱内舱壁无破损漏水痕迹。

- 机舱内共存放有 1台主机（柴油机）、2台发电机、、1台空压机、1个空气瓶、1个燃油储存柜和1个燃油日用压柜。 舵机传动装置位于机舱上部，状况尚好。

- 主机及发电机铭牌清晰 ，燃油柜内没有燃油，故现场无法对该船舶进行试车测试。

主机

主机铭牌

主机热交换器

机舱发电机

机舱发电机原动机铭牌

舵机传动装置

机舱右舷空压机

机舱右舷空压机铭牌

空气瓶铭牌

油水分离器

齿轮箱

| 储油柜 | 日用油柜 |
| --- | --- |

## 5 驾驶室情况

- 驾驶室四周舱壁无破损情况

- 驾驶室内外操纵设备、通导设备、避碰装置等配置不全，有埙坏，需要配置齐全、修复，申请检验合格后方可适航。 6 船上油料及配件、物料、工具：

- 经现场检查油舱内无燃油。

- 机舱内：铁锨3个，锤子1把，插排25M，螺丝刀4把，扳手1把，套筒3只，铁钳1把，发动机皮带27根，手锯1把，头灯1个，散煤400KG,手拉葫芦1只，撬棍1根，煤炉2个，油壶2只，加油枪2只，打气筒1只，4MM管子0.5M2,发电机1台，新轮胎1只，手摇泵1只，三相泵1台，潜水泵1台，25L塑料桶2个，10L塑料桶4个，千斤顶1个，软管100M，6MM钢丝绳50M。

- 首物料间内：潜水泵2台。

- 首甲板右侧：备用小艇1个

# 第四部分   验船师对船舶状况的总体评价

经过本次勘验及了解，“鲁济宁货3689”轮于2006年4月23日建造完工，距今船龄12年，有些设备缺失，所以必须经过维修、维护保养、调试通导设备、补齐消防救生设备设施后方能够正常使用。该船的技术状态如下检验结论：

- “鲁济宁货3689”轮所持有的：

1）船舶国籍证书、船舶最低安全配员证书有效期到2020年02月04日。

2）船舶年审合格证至2018年10月31日(济宁市港航局签发）。

3）船舶所有权登记证书为长期，目前处于抵押状态。

4）船舶检验证书（含内河船适航证书、内河船船舶载重线证书、内河船船舶防止油污证书、内河船船舶防止垃圾污染证书）有效期至2018年4月23日。以上船舶检验证书应不迟于2018年7月23日向山东省济宁船舶检验局申请检验。

5）内河船船舶吨位证书为长期。

（以上所持上述证书复印件请见附件）

2、从检验现场看，“鲁济宁货3689”轮主机和其他机电设备在进行必要的内部检查和维护保养后方可投入正常使用。

3、主甲板上的钢结构、舾装件等需要修理后方可适航。

4、消防救生属具缺失，应按防火控置图要求配齐灭火器、救生衣、救生圈等属具。

5、船上的通讯导航设备应按船检要求重新检验配齐方能满足使用要求。

6、上述检验发现的一些缺陷应在出海前通过安排船厂进行修理等方式予以消除，并申请船舶检验机构重新进行检验。

以上观点公正、无偏见！

检验人： 吕仁江

山东德云船舶技术有限公司

2018年6月1日