目 录

前 言·············································2

一、主要数据·····································2

二、船舶概况·····································2

三、检验与证书···································3

四、驾驶台设备及甲板设备·························3

五、轮机部分·····································3

六、救生设备·····································3

七、消防设备·····································3

八、推进装置及舵设备·····························3

九、检验情况描述·································4

十、船舶检验结论·································6

十一、附件·······································7

船 舶 鉴 定 报 告

兹应青岛海事法院的委托（（2018）青海法技鉴字第66号），烟台长成海上服务有限公司验船师于2018年7月27日，在山东省荣成市烟墩角港口码头登“鲁荣渔58912”轮，对其船舶技术状况进行了船舶检验和鉴定。现将检验鉴定情况报告如下:

一、主要数据

| 船名 | 鲁荣渔58912 | 总吨位 | 603 |
| --- | --- | --- | --- |
| 船舶种类 | 国内捕捞渔船 | 净吨 | 210 |
| 船籍港 | 石岛 | 渔船编码 | 371082213110006 |
| 总长m | 48.31 | 生产方式 | 围网 |
| 型宽m | 9.6 | 主机类型 | 内燃机 |
| 船体材料 | 钢质 | 型深m | 4.2 |
| 主机型号 | CW6200ZC6 | 主机功率 | 382KW |
| 推进器种类 | 螺旋桨 | 建造完工年月 | 2013年11月24 |
| 造船地点 | 荣成 | 造船厂 | 黄海造船有限公司 |

二、船舶概况

该船为一艘单螺旋桨单柴油机驱动的国内捕捞渔船，以围网方式进行捕捞。该船为钢质单甲板，并设有艏楼和艉楼。包括驾驶室在内的整个起居处所和推进设备处所均位于艉楼。

三、船舶证书情况

该船船舶法定证书未在船上，亦未能提供，该轮船舶证书持有情况及具体检验情况不详。

四、驾驶台设备及甲板设备

1.驾驶台内设有机驾操控操舵装置一套；驾驶室控制台1套；车钟、机舱联系电话个1付，雨雪器一个，

2.船体结构：

船体结构材料为钢质。

3.设艏锚1只。

4.首尾甲板设有绞缆装置。

5.主甲板艉楼前端设储藏室1处。

6. 船艏升高甲板设杂物间1处。

五、轮机部分

1.主机1台,型号：CW6200ZC6，功率382kw。

2.主配电板1付，额定电压、功率、电流不详。

3.副机2台。

4.该船处于漂浮状态，螺旋桨及舵情况不明。

6.机舱设工具操作台。

六、救生设备

气胀式救生筏2只。

七、消防设备

该船设有水消防系统。

八、推进装置及舵设备

1.螺旋桨及舵在水线以下，其状况及性能不详。

2.减速/反转装置、中间轴、尾轴及轴承性能状况不详。

九、检验情况描述

“鲁荣渔58912”为国内围网渔船，采用柴油机驱动，单机单桨，在驾驶室可遥控主机。我们鉴定时的船舶状态为：该船已被青岛海事法院扣留，属扣押状态。该船船舶法定证书未在船上，具体检验情况不详。

（一）船体和主甲板检查情况：

1.该船现处于停航状态，水线以上船体结构保养情况一般。

2.该船设有货舱，货舱舱口盖及舱口围板状况一般，货舱整体状况一般。

3.该船舷墙及其扶强材、栏杆及排水舷口的总体状态一般。舷墙及其扶强材锈蚀；全船排水舷口的状态一般。

4.全船空气管、测量孔总体状况一般，部分锈蚀。

5.机舱区域舷侧外板及构件、机舱二层平台及构件状况一般。

6.生活区风雨密门状况一般。

7.诱鱼灯灯桩状况一般。

8.舷侧外板及构件状况一般，未有明显变形。

9.主烟囱、通风筒状况一般。

10.桅杆状况一般。

（二）驾驶室设备检查情况：

1.驾驶室集中控制台，铭牌中保护等级、型号、编号技术参数不详，生产日期：2013年7月，生产厂家：青岛振海船舶设备有限公司；驾驶室主机遥控装置、驾驶室控制面板均未进行试验，外观情况一般，性能情况不详。

2.驾驶室状况一般，驾驶台内无线设备等部分设备缺失。

3.相关海图、航海图书资料均不在船。

4.舷灯、信号灯、天线外观状况一般。

5.磁罗经型号：CPT-165，生产厂家：天津市凌津工贸发展有限公司。

（三）轮机部分检查情况：

1.该船设有1台功率382kw柴油机主机，在驾驶室可遥控主机，主机外观状况一般，主机排烟管、进气管路状况一般。

2.副机、主配电板、启动装置控制箱外观状况一般。

3.机舱所有电缆及辅助设备，状况一般。

4.机舱所有的管路、泵及阀门等设备，外观状况一般。

5.启动空气瓶、空压机外观情况一般。

6.燃油柜及燃油管路、日用燃油柜外观状况一般。

7.油柜油位计模糊，加之勘验时船方无法提供舱容表，无法判断各油柜内存油数量。

8.机舱通道、梯道状况一般。

9.机舱设备未进行试验，性能状况不详。

10.通风筒锈蚀严重，状况一般。

11.油水分离器型号：DJCS-025，排油型式：自动排油，处理量0.25m3/h，工作压力小于等于2MPa，编号：112083，生产日期：2012年9月，生产厂家：大连市金州环保设备厂。

（四）消防救生设备检查情况：

机舱消防总管管路状况一般，该船水消防系统未进行试验，外观情况一般，性能情况不详。

（五）救生设备检查情况：

气胀式救生筏、筏架状况一般。

（六）船员舱室检查情况：

1.该船厨房处所、走廊、风雨密门状况一般。起居舱室内部整体状况一般。

2.居住区结构及设备、起居处所外围壁板、舷窗状况一般。

3.杂物间、储藏室状况一般。

（七）、存油情况：

勘验时船方无法提供舱容表，故无法判断各油柜内实际的存油数量，但四个油表（轻油）的读数均为零，只有润滑油的油表读数为970升。

十、船舶检验结论

署名验船师依据上述检验的实际情况，依照相关规则、规范、规定，按海事法院要求，对“鲁荣渔58912”轮进行了公平、公证、严谨的检验。该船船体结构、甲板、货舱、驾驶室及机舱外观状况一般，主、副机等主要设备维护状况一般，需经修理才能达到适航状态。本次检验由于受条件所限未能对该轮有关设备进行工况实验，未能检验设备的运行情况；亦可能存在其他未发现的潜在缺陷等情况。

检验过程中，鉴于申请人方面没有提供该轮的船舶技术检验情况和资料，在随后的申请法院调取渔船检验部门的存档资料后，亦仅获得一个证明材料，而有些设施设备亦标牌不清，故短时间内搞不清有些设备的具体详细情况，请见谅！

尽管如此，我们克服困难，尽最大努力并充分利用我们所掌握的专业知识，完成了此次检验。此报告为署名验船师检验该轮时的客观反映，报告中所述如有与实际不符，应以船舶实际情况为准，如有不当之处敬请谅解。本次检验得到了青岛海事法院的大力支持和帮助，对此表示衷心的感谢！

十一、附件

附件1.青岛海事法院鉴定委托书、委托函各一份（扫描件）

附件2.鉴定机构资质一套（扫描件）

附件3.船舶资料一套（复印件）

附件4.船舶照片一套（打印件，注：照片拍摄时间：2018年7月27日）

检验时间：2018年7月27日       检验地点：山东荣成烟墩角

检验人：梅建军                   检验证书编号:YA00007063

检验人签名：

检验人：王意飞                   检验证书编号：0006711

检验人签名：

烟台长成海上服务有限公司

二〇一八年八月九日