目    录

- 船舶规范数据                                    2

- 船舶证书                                        3

- 船舶总体布置                                    3

- 船体状况                                        3

- 甲板设备                                        4

- 机舱设备                                        5

- 消防救生设备                                    8

- 通讯导航设备                                    9

- 检验结论                                        10

- 说明                                            10

十一 、 附件                                          11

船 舶 鉴 定 报 告

兹证明应青岛海事法院委托，青岛海益船舶技术有限公司署名验船师，于2018年10月23日，在荣城石岛宝马集团码头登

“老船长6”轮

对该轮的船体、甲板、轮机、油舱、通讯导航、消防救生等设施进行了拍卖前的船舶技术检验，现将检验情况报告如下：

# 一、船舶规范数据：

船名：“老船长6”              船籍国：中国

船籍港：威海                  船舶呼号：BBKV1

船舶登记号：050312000041      航区：沿海

船舶类型：油船                船舶材质：钢材               船总长：53.20米               型深：4.10米                 型宽：9.20米                  满载吃水：4.00米

参考载重吨：900.00吨          净吨:279.00吨                 总吨：498.00吨                油舱数量：4个

船级：ZC                      水密横舱壁：5个

主机：1台                    功率：218 KW

建造完工日期：2011年08月11日

造船厂：台州市路桥永顺船舶修造厂

船舶所有人：威海老船长航运有限公司

地址：威海经技区滨海南路55号1102室

二、船舶证书：

证书名称                        发证日期

1、船舶所有权登记证书              2012年08月16日

三、船舶总体布置：

该轮悬挂中国国旗，由中国海事局和中国船级社检验并发证，由浙江省台州市路桥永顺船舶修造厂于2011年08月11日建造完工的钢制单壳单桨双层底油船。全船共设4个油舱，五道水密横舱壁，沿船艏方向由船艏至船艉依次为：帆缆舱、油舱、机舱和舵机舱。主甲板为全贯通甲板，艉楼设在主甲板后部，艉楼为3层结构，1-2层为船员生活区，顶层为驾驶室，救生甲板右侧配备一艘救助艇。艉楼下部是机舱，机舱内设有功率为218KW的主柴油机1台，主柴油机发出功率通过艉轴推动螺旋桨输出功率。

# 四、船体状况：

1、舷侧外板：

经外观检查，空载水线以上船壳板结构较好，船艏、船体中部、船艉外板焊缝饱满，无明显划痕和变形，但油漆保护层较差，局部有锈蚀现象，空载水线附近船壳板有锈蚀现象并附着一定的海生物。

2、船底板：

因船舶处于停泊状态，无法检验空载水线以下的船体和船底板状况。

3、甲板板：

经检验该轮主甲板、生活区甲板、以及艏、艉甲板状态正常，无明显划痕和凹凸现象，但油漆保护层较差，局部有锈蚀现象。

4、油舱：

打开人孔盖检查发现，该轮油舱内部状况良好，舱壁和舱底平整干燥，无锈蚀、无污水。

5、艉楼：

从外观看，艉楼四周结构完好，艉楼立面无明显凹陷和划痕现象，舷窗和风雨密门结构较好，无严重变形和划痕现象，油漆保护层较一般，艉楼内走廊和楼梯状况较好，厨房、餐厅和船员房间布局合理，但卫生状况较差。

五、甲板设备：

1、锚设备：

该轮艏甲板设有两只斯贝克锚和一只备用锚，从外观看，锚机、锚、锚链状况正常，但有锈蚀现象，油漆保护层较差，无工况实验。

2、缆车及绞缆机：

该轮所配备的绞缆机与锚机同一型号，具体铭牌数据不详，艏甲板缆车与锚机共用，艉甲板设有2部绞缆机，整体状况正常，但油漆保护层较差，有锈蚀现象，无工况实验。

3、甲板舾装件部分：

全船舷窗、风雨密门、人孔盖等锁紧机构状态正常，密封胶条状态一般，有老化脱落现象，油漆保护层较差，局部锈迹较重。

4、输油管及通风系统：

全船输油管路、阀头及供排气通风系统布局合理，状况正常，但保养较差，油漆保护层有脱落现象，阀头和人孔盖锈蚀较重。

六、机舱设备：

# 1、主机：

# 型号：Z8170ZLCz-30                  数量：1台

# 缸径：170mm                       缸数：8个

# 功率：218KW                       转速：1000r/m

# 制造厂：淄博柴油机厂

# 2、1号发电机组：

# 原动机：

# 型号：6135ACof                    数量：1台

# 缸数：6个                         缸径：135mm

# 转速：1500r/m                     功率：110.3KW

# 制造厂：南通柴油机厂

# 船用三相同步交流发电机：

# 型号：TFKX-H-64                    数量：1台

# 功率：64KW                        频率：50HZ

# 电压：400V                        转速：1500r/m

# 制造厂：福建一华电机厂

# 3、2号发电机组：

# 原动机：

# 型号：S6135CZA                     数量：1台

# 功率：115KW                       转速：1500r/m

# 缸数：6个                        制造厂：南通柴油机厂

# 发电机：

# 型号：不祥                         数量：1台

# 功率：不祥                         制造厂：不祥

# 4、锚泊发电机组：

# 原动机：

# 型号：295C                        数量：1台

# 功率：17.6KW                      转速：2000r/m

# 制造厂：宁波江北华峰柴油机厂

# 船用三相交流同步发电机：

# 型号：STC2-15-4-H                  数量：1台

# 功率：15KW                       额定电压：400V

# 额定转速：1500r/m                 额定频率：50HZ

# 制造厂：温岭市航发电机厂

# 5、空气压缩机：

# 型号：不祥                        数量：2台

# 排量：不祥                        制造厂：不祥

# 6、空气压缩气瓶：

# 型号：不祥                        数量：2个

# 工作压力：3.0Pma                  容量：不祥

# 制造厂：不祥

# 7、驳油泵：

# 型号：不祥                        数量：2台

# 功率：不祥                        制造厂：不祥

# 8、 油水分离器：

# 型号：CYF-0.25　　　　　　         数量：１台

# 处理量：0.25

# 制造厂：姜堰市致远船舶配件厂

# 9、生活垃圾处理器：

# 型号：不祥                        数量：1台

# 制造厂：不祥

# 10、舵机：

# 型号：不祥                        数量：1台

# 制造厂：不祥

# 11、螺旋桨：

# 型式  ：固定式                     材质：铜质

# 叶数：4                            数量：1

# 制造厂：不祥

12、泵浦及管系：

该轮驳油泵、主海水泵、压载水泵、消防泵等各种泵浦设备状态良好。管路布局合理，铺设有序，标识醒目，经外观检验，管系及阀头状态一般，油漆保护层较差，有渗漏和锈蚀现象。

从检验的情况看，机舱设备状态正常（锚泊发电机已损坏），管路布局合理，敷设有序，主要设备和基座连接牢固，轮机日志和维修记录较好，但保养一般，卫生较差，舱底有积水现象。

七、消防救生设备：

（一）、消防设备：

1、消防泵：

型号：不祥                          数量：1台

制造厂：不祥

检查发现该轮消防泵及消防管路状态正常，布局合理，但局部有锈蚀现象。该轮所配备的手提式、舟车式灭火器以及固定灭火系统状况一般，有丢失和损坏现象且都已过期，探火报警系统状态一般。

（二）、救生设备：

检查发现，在该轮救生甲板右侧配备了一艘救助艇，经外观检查该救生艇及释放装置状况较差，救助艇艇架局部损坏并有锈蚀现象，无工况实验，救生甲板两侧各配备了一只10人的气涨式救生筏，状况较差且已过期。

八、通讯导航设备：

1、GPS：

型号：不祥                          数量：1台

制造厂：日本吉野电气

2、标准磁罗经：

型号：不祥                          数量：1台

制造厂：不祥

3、雷达：

型号：不祥                          数量：1台

制造厂：日本吉野电气

4、船载电子海图（E CS）：

型号：HW-5817                     数量：1台

制造厂：不祥

5、AIS：

型号：FA-100                       数量：1台

制造厂：日本吉野电气

6、甚高频无线电装置（VHF）：

型号：FT-805                       数量：1台

制造厂：不祥

7、中、高频无线电装置（MF/HF）：

型号：SRG-3150DN                  数量：1台

制造厂：不祥

8、搜救雷达应答器：

型号：不祥                        数量：1台

制造厂：不祥

从检验的情况来看，该轮通讯导航设备状态一般，部分航海设备有丢失和损坏现象，信号设备状态正常，航海日志和海图资料不全。

# 九、鉴定结论：

本公司署名验船师依据中国船级社船舶检验规范和行业标准，按海事法院的要求，对该轮进行了科学、公正、客观和专业的技术检验，综合上述实际检验的情况，我们认为：该轮主体结构较好，状态正常，船壳板及甲板无严重划痕和变形现象，甲板舾装设备状况一般，机舱设备状态良好且配置齐全，其配置基本上符合船旗国对该类船舶的配置要求，其船舶技术状况处于较好水平。

本次检验得到了青岛海事法院以及中国银行威海分行的大力支持和帮助，对此表示衷心的感谢！

# 十、说明：

本公司署名验船师在检验该轮时，该轮已处于被青岛海事法院扣押状态，船上无任何图纸和资料，也未发现船舶证书，给我们的检验工作带来了极大的不便，尽管如此，我司验船师克服种种困难，尽自己最大努力和专业知识并结合外观检查，完成了对该轮的船舶技术检验。在检验过程中，受条件所限，未能对主要机电设备进行工况实验，也未发现该轮有任何配件，机舱现有油料仅供船舶发电之用。

本报告仅供各方权利人对船舶技术状况的了解，仅反应船舶检验当时的船舶技术状况，并不包含在完成现场技术检验工作之后，船舶有可能发生的任何技术状况的变化。

# 十一、附件：

附件1：青岛海事法院委托书（复印件）

附件2：鉴定机构资质（复印件）

附件3：船舶资料（复印件）

附件4：船舶照片一套

验船师：

检验地点：荣城石岛宝马集团码头   检验时间：2018年10月23日

青岛海益船舶技术有限公司

2018年10月26日。