| Rep.No | : QT181015 |
| --- | --- |
| “鲁荣渔55971、55972”轮船舶技术状况检验报告书 |

| 委托单位 | ： | 岛海事法院司法鉴定中心 |
| --- | --- | --- |
| 委托书号 | ： | (2018)青海法技鉴字第94号 |
| 所涉案号 | ： | (2018)鲁72民初1305号 |
| 检验单位 | ： | 青岛奎盾海事科技有限公司 |
| 船 名 | ： | 鲁荣渔55971、鲁荣渔55972 |
| 船舶类型 | ： | 双拖渔船 |
| 总 吨 位 | ： | 117 (两船同) |
| 船 龄 | ： | 4 年 |
| 勘验地点 | ： | 山东荣成人和集团码头 |
| 勘 验 人 | ： | 王崇仁、武齐同 |
| 勘验日期 | ： | 2018.10.6 |
| 船舶状态 | ： | 靠泊 |

案由概述

据青岛海事法院委托函，在该院所受理的（2018）鲁72民初1305号申请人中国银行股份有限公司石岛支行与被申请人荣成市合一渔业有限公司船舶抵押合同纠纷一案中，需对已扣押的“鲁荣渔55971、鲁荣渔55972”两船进行技术状况检验。青岛海事法院司法鉴定中心遂遵照程序，委托青岛奎盾海事科技有限公司对该两船的技术状况进行客观公正地检验、评估。

现场检验过程

青岛奎盾海事科技有限公司接受青岛海事法院司法鉴定中心委托后，指派下列署名人，于2018年10月6日驱车前往山东省荣成人和集团码头，对停泊于该码头的“鲁荣渔55971”、“鲁荣渔55972”两船的船体结构、机械和电气设备、消防、救生、通讯、导航、防污染、渔捞及起重设备、船员居住及生活设施及船存油水物资备件等情况进行了全方位的技术状况登轮检验。

检验时天气状况：晴天，少云，气温约摄氏24度，风力5级，风向偏北，海面轻浪。

船舶状态：“鲁荣渔55972”左舷绑靠于其他渔船的外当，船头北向；“鲁荣渔55971”左舷并靠于“鲁荣渔55972”船的右舷；吃水为：艏约0.9米，艉约1.1米。正浮，无横倾。上述两船从外观看来，应是同类型船舶，若无特别说明之处，该两船不再分述。

现场勘验自当日1030时开始，至1150时结束。此次检验仅对该两船的尽可能到达之处进行了检视。检验时，未有船员或船方代表陪同。因无电力供应。对不能到达/进入的处所未能涉及，亦无条件对相关的机械电气设备进行效用试验，检验现场未能查阅到任何相关的图纸资料。

现依据现场检验情况和申请人中国银行股份有限公司石岛支行于本月22日提供的部分船舶证件资料报告如下：

一、船舶概况

船名：鲁荣渔55971，鲁荣渔55972

（注：因该两船是同一船厂制造、且属属于同一船东所有的同型船舶，若非特别需要，不再分述。）

船旗国：中国

船籍港：石岛

渔船编码：3710822014070008/3710822014070009

船舶所有人：荣成市合一渔业有限公司

荣成市成山大道189号

建造完工日期：2014年7月21日

船舶建造厂/地点：荣成造船工业有限公司/山东省荣成市

船舶主尺度：

总长：33.60米；船长：29.15米；型宽：5.80米：

型深：2.75米；设计吃水：2.10米；夏季干舷：697毫米

甲板层数：1；水密舱壁数：5；

船舶类型：双拖渔船

航区：近海航区

船体材料及结构形式：钢质、横骨架式；

设计排水量：198吨

总吨：117.00

净吨：38.00

主机功率：147 千瓦

电站总功率：27 千瓦

航速：11节

船舶定员：14人

二、船舶证书

|  | 证书名称 | 签发日期/有效期 | 签发机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所有权登记证书 | 长期有效 | 中国渔政局 |
| 2 | 国籍证书 | 2016.3.18 / 2021.3.17 | 中国渔政局 |
| 3 | 渔业船舶检验证书 | 2016.7.20 / 2018.7.20 | 烟台渔检局 |
| 4 | 渔业船舶抵押权登记证书 | 2016.5.27 / 2019.5.26 | 渔政局 |
| 5 | 渔业船网工具指标批准书 | 2016.3.18 / 2017.9.13 | 荣成市海洋与渔业局 |

注：两船证书内容除船名和编号外，其他内容相同。

未见其他证书。

三、船舶结构及设备

综述

标题船为钢质、单甲板、全焊接、艉机型、横骨架式、单桨、单舵、柴油机驱动的海洋拖网渔船，艏部设有升高甲板，主甲板上设有两层甲板室，全船在主甲板下共有5道水密舱壁，分别位于1、5、22、47和55号肋位；由艉向艏依次形成舵机舱、储物舱（船侧为燃油舱）、机舱（局部舷侧为燃油舱）、鱼舱、冰舱、淡水舱（上部为储物舱）、艏尖舱。主甲板上甲板室由艉向艏依次是船员后住舱生活区、机舱棚、船员前住舱；驾驶甲板上设有驾驶室、船长室和船员住舱。主甲板前部设有前桅、吊杆，中部设有绞纲机绞车，艉部设有后桅，拖网作业区。罗经甲板上设有信号桅。

1、船体

船壳板：存在一般性锈蚀，涂层基本完整，未见显著变形或修理的痕迹。

甲板：各层甲板均敷设了木铺板，表面有不同程度的使用痕迹，局部有缺损。铺板下钢质甲板有轻微锈蚀。

舱口盖：主甲板上有一个鱼舱舱口，配以钢质活动舱口盖，舱盖板及舱口围板结构完整，未见显著变形，但锈蚀较严重，可正常使用。鱼舱内部分隔为冰舱、前后鱼舱；并敷设木板，有积水，木板有轻微腐烂。

舷墙和栏杆：主甲板上舷墙结构完整，部分油漆脱落，存在轻微锈蚀。驾驶甲板和罗经甲板的栏杆结构完整，局部油漆脱落及轻微变形，有轻微锈蚀。

风雨密关闭装置：升高甲板上的小舱口盖、升降口及门、甲板室的出入口、舵机舱的小舱盖等表面都有不同程度的锈蚀，夹扣装置除个别损坏以外基本完整；通风筒的关闭装置正常，表面有锈蚀；空气管及管头经外观检查，除表面锈蚀外状态尚可。

2`、通导设备

两船除磁罗经、甚高频电话在船外（型号不详，外观尚可）， 其它如雷达、卫导、单边带电台、航行警告接收机、无线电示位标、雷达应答器、双向无线电话、测深仪（探鱼仪）、定位仪等航行通导及探鱼设备均已拆离船舶。

3、锚泊设备

锚机一台（绞纲机兼用），由于该船长时间搁置，且检验现场未能进行相应的效用试验，故不能确认能否正常使用；250公斤的两爪大抓力锚2口，锚链直径22毫米，长约10米，锚索直径约20毫米，长度不详，锈蚀严重。

4、系泊装置

系缆桩、导缆钳等锈蚀和磨损较为严重。

尼龙缆若干，直径50毫米，长度不详，但状态陈旧。

5、绞纲机

两船绞纲机各一台（锚机兼之），绞纲机绞车头磨损与锈蚀较严重，安全工作负荷60 KN。

钢丝卷车锈蚀严重。

6、吊杆

两船均配有轻型吊杆一部，安全工作负荷为15 KN的轻型吊杆经外部检查，有局部锈蚀，固定及活动零部件的锈蚀也较为严重，钢丝绳锈蚀严重。

7、舵机系统

两船舵机舱内各设电动液压舵机一台，因后甲板堆积渔网等杂物，未能进入舵机舱，内部结构及舵机的实际状态不详。经了解相关图纸资料知该两船配备流线型平衡舵，无辅助操舵装置。

因现场条件限制，也未能进行相应的效用试验，故不能确认能否正常使用。

8、消防系统及消防设备

水消防系统未能进行现场试验，消防栓锈蚀严重。

未能查看到消防水枪、水带、手提式灭火器以及其他灭火器材如太平斧和消防水桶等。

9、救生器具

两船气胀式救生筏各一具，装置在驾驶甲板后部近左舷处。救生浮具、救生衣、救生圈等均不在船上。

10、防污设施装置

除机舱后部的污油水舱外，未见其它有关防止油污及生活污水的设施或装置在船。

11、航行及作业号灯、号笛等装置

因船舶未有电力供应及无船方人员陪同，未能对航行灯、信号灯、号笛、船令广播或船内通讯装置及其他航行安全设施试验或进一步了解，故不能判别其实际技术状态。

12、机电设备

主机：

型号：6160A-125；数量：1台；持续功率：147KW；

转速：850rpm  机号：1914E000809/1914E000811；

出厂日期：2014年5月15日；

制造厂：潍柴重机股份有限公司。

减速齿轮箱：

型号：HCT600A；数量：1台 。

推进器：

型式：Ka导管型定距螺旋桨1只；材料：Cu4；

数量：1只；直径：2200毫米。

主机启动及杂用空气瓶：

型号：A0.08-3；数量：2；容量：0.08；工作压力：3.0MPa。

1号发电机：

型号：T2SZF180-16,数量：1台，（主机轴带），额定电压：400V,额定电流：29A,额定功率：16KW。

2号发电机：

型号：SVH184F1,数量：1台，额定电压：400V,

额定电流：28.8A,额定功率：16KW。

2号发电机的原动柴油机：

型号：ZH495CD，数量：1台，功率：26.5KW，转速：1500rpm。

13、配电板

型式：JFKP4-15H/2；数量：1屏。

14、应急电源

应急电源为蓄电池组，容量：200KW/A-h（检验时未见）。

15、冷藏舱和冻结装置

该两船无冷藏舱和冻结装置。

以上各项设备设施仅仅是外观所见，未做效用试验，故不能确定其实际状况。

16、船员居住舱室及生活设施

船员居住舱室及生活设施

因未有人员驻船守护，该船的居住舱室及生活设施状况差，未经维护前不适宜人员居住及使用。

船体水线以下部分包括推进器和舵装置因此次不具备检验条件而未能检验。

四、船舶物料备件情况

船上堆存有若干尼龙缆、尼龙网和钢丝缆等物料，但尼龙缆、尼龙网外观陈旧，钢丝缆锈蚀严重。

由于长期开放式停靠码头，稍有价值的通导仪器设备几乎全被拆离船舶。备件、备品、餐具、炊具、船员生活用品、其他渔具、船员手用工具等皆无。

油水无。

五、船舶状况总体评价

1、由于船龄较短，船体结构完整。船壳板及各层甲板表面光滑，除涂层局部脱落，存在一般性锈蚀外，涂层基本完整，未见显著变形或修理的痕迹，外观状况尚好。

2、船舶设备、属具，特别是通导、消防、救生设备、属具，严重缺失。

3、主甲板上风雨密关闭装置锈蚀严重，缺乏保养，部分零部件缺失，个别有损坏。

4、甲板机械锈蚀严重。

5、法定要求的消防、救生设备、属具缺失严重

6、机电设备长期缺少维护保养，且未见相应的备品、备件。

7、因此次未能对船体水线以下部分包括推进器和舵装置进行检验，故不便评述。

综上，署名验船师认为：

1、该两船目前处于不适航状态。

2、如果该两船经过坞内检修，对船体及机械设备按照现行的法规完成检验，彻底修理，消除缺陷；配置齐全的法定要求的设施和设备，最终取得检验机构颁发的技术证书和完成法定登记手续，该两船可达到适航要求。

所附照片是本报告的组成部分。

本报告依据部分船舶技术资料、勘验时船舶的现场状态以及署名验船师的专业知识和经验技能制作，无任何偏见。

附件：1、勘验时“鲁荣渔55971、55972”轮照片

2、鉴定委托书。鉴定委托函（扫描件）

3、青岛海事法院鉴定机构入册批复文（扫描件）

4、公司执照、文件（扫描件）

5、检验人员证件（扫描件）

6、部分“鲁荣渔55971、55972”轮船舶证书（扫描件）

检验人：王崇仁（高级验船师）

武齐同（高级工程师）

青岛奎盾海事科技有限公司

二〇一八年十月二十三日

1、“鲁荣渔55971”轮照片

| 55971船帮靠于其他渔船之间(右三) | 55971 驾驶台 |
| --- | --- |
| 驾驶甲板（左外） | 驾驶甲板（右外） |

| 55971 甲板室 | 55971 甲板室 |
| --- | --- |

| 55971 机舱 | 55971 机舱 |
| --- | --- |
| 55971 主机 | 55971 发电机 |

2、“鲁荣渔55972”轮照片

| “鲁荣渔55972”轮(右二) | 55972驾驶楼外观 |
| --- | --- |
| 55972 概貌 （向艉） | 55972 概貌 (向艏) |
| 55972 船艏甲板 系缆桩 锚 | 55972 甲板 钢索绞车 |
| 55972 甲板 货舱口及盖板 | 55972 甲板（右舷） 舷墙 甲板室 |

| 55972 甲板室 绞车头（右舷） | 55972 甲板室（右舷） 系缆桩 |
| --- | --- |
| 55972 艏部 系缆桩 小舱口及盖 | 55972 艏部甲板 木铺板 舷墙 |

| 55972 罗经甲板 | 55972 机舱上部 |
| --- | --- |

| 55972 机舱下部（艏） | 55972 机舱后部的储物间 |
| --- | --- |
| 55972 主机 | 55972 发电机组 |