（2018）青海法技鉴字第 125 号

“鲁岚渔61336”状况检验报告

青岛港航海事咨询有限公司

地址：青岛市市北区福州北路139号汤米公馆3号楼1002

邮    编：266071

联系电话：0532-85850293

二〇一八年十一月

目 录

一、基本情况	1

二、船舶概况	3

三、船舶证书及图纸	4

四、船体状况	4

五、救生设备	6

六、消防设备	6

七、船员生活区	6

八、助航、通信和导航设备	7

九、航海图书资料	7

十、机电部分	7

十一、船舶状况检验意见	8

附录	9

“鲁岚渔61336”船舶状况检验报告

编号：青岛港航海事2018-04号

# 一、基本情况

委托人：青岛海事法院

委托事项： 对“鲁岚渔61336 ”船舶状况进行检验

接受委托日期：2018年11月12日

检验材料：“鲁岚渔61336 ”船舶现场

检验过程:

受青岛海事法院的委托，我所署名检验人员于2018年11月16日在日照市岚山潘家村渔港码头登上“鲁岚渔61336”船舶，对该船舶的船体、消防、救生、助渔、通信、航行设备的现状进行了勘验，本着客观、公正的原则，经过检验人员认真核对，形成本检验报告。需要说明的是：

1、勘验时，船首名字“鲁岚渔61336”。

2、检验人员现场检验过程中，渔船上所有的机器设备全部处于关停状态。

3、并未见到该船《渔业捕捞许可证》的资料，根据申请人介绍该证书在被申请人手中。

4、由于该渔船的机舱和驾驶室锁闭，检验人员无法进入，只能从外部透过驾驶室玻璃对驾驶室内的设施做了外观检验，同时根据该渔船的相关资料对机舱内的设备做简要说明。受检验条件限制，未能对相关的机器设备进行充分的试验，所报告的状态系检验人员根据相关人员的介绍，结合外观检查，尽自己最大可能的发现以及凭借自身专业经验所做的判断，不包括任何渔船潜在的、隐蔽的和不易发现的缺陷对本报告所述内容的修正。

5、本报告中所提的参考意见，不代替主管机关的规定。

6、船舶相关图纸均不在船，使得检验不如计划中的细致。

# 二、船舶概况

“鲁岚渔61336”船舶类型为双拖渔船，典型的钢质渔船。全船设有二层连续甲板，船艏设有桅楼，驾驶台、生活区等上层建筑位于船舶中后部，主甲板为主要作业甲板。从船艏至船艉，主甲板下船体分为鱼舱、机舱、船员住舱等。其船舶概况如下：

船名：鲁岚渔61336

船籍港：岚山

船舶类型：双拖渔船

船体材质：钢质

造船厂名称：山东荣成大鱼岛集团造船有限公司

建设完工日期：1996-12-25

船总长：28.80米

型宽：6.00米

型深：2.70米

总吨位：118.00

航速：10.40

主机功率： 260千瓦

主机型号: Z6170Z1Cz

# 三、船舶证书及图纸

渔船所有证书均不在船，驾驶台及船员生活区没有张贴任何关于船舶的图纸、总布置图及防火控制图等。根据申请人岚山农村商业银行提供获取信息如下：

所有权登记证书编号：（鲁）船登（权）（2015）HY-100116号

渔船编码：37111031996120002

渔业抵押权登记证书编号：（鲁）船登（押）（2017）HY-100440

渔业船舶检验证书编号：370200A96218

# 四、船体状况

1、主体结构

1）船壳板

经外观检查，船艏外板、舷侧外板及船尾外板，结构基本完整，部分锈蚀，油漆保护情况一般；舷墙部分地方有刮痕锈蚀。

2）船底板

渔船靠在码头，无法对船底板进行勘验。

3）甲板

艏楼甲板：

甲板堆积杂物，有轻微凹陷及其他变形，表面一般锈蚀，油漆保护涂层部分破损整体情况一般。

主甲板：

主甲板铺有木板，木板整体完整，没有缺失，木板下甲板保护涂层的具体状况不详。

尾甲板：

尾甲板铺有木板，缺失严重，残存木板明显松动，用于固定木板的铁质格栅锈蚀严重，部分已锈断；透过木板观察其下甲板，结构完整，无明显凹陷及变形，表面锈蚀严重，油漆保护涂层已经破损。

驾驶台甲板：

整体结构完整。

罗经甲板：

整体结构完整，一般锈蚀，扶手保存完整。

4）鱼舱

鱼舱位于船中甲板以下，鱼舱上面有舱盖，鱼舱内部锈蚀严重。

2、甲板舾装件

整体上层建筑一般锈蚀，个别钢结构因锈蚀过重而穿孔。

1）风雨密门：全船风雨密门锈蚀严重，无锁紧机构。

2）通风筒和空气管：锈蚀严重，部分空气管已锈断。

3）舷墙和扶手栏杆：一般锈蚀可见油漆覆盖。

3、甲板机械

1）捕捞机械：

甲板上的捕捞机械位于船艏，由两台盘车和立式吊杆组成，盘车锈蚀较为严重；少许渔网散落在甲板上，未见鱼箱等渔具。

2）吊杆：

前桅配置有用于装卸渔货的单吊杆，最大安全负荷不详。

3）带缆及导缆装置：

艏楼甲板中部设有缆桩，锈蚀严重；船侧导缆桩、导缆孔明显锈蚀。

4）锚及锚链：一个锚和锚链。

5）舷梯：未发现舷梯。

6）舵机及操舵系统：无法进入机舱，情况不详。

# 五、救生设备

1、救生筏：

甲板上有两个救生筏，内部情况未知。

2、救生圈：

上层甲板两侧有2个救生圈。

3、救生信号：

未见求救信号。

# 六、消防设备

甲板未见消防设备，机舱由于上锁无法进入故内部情况未知。

# 七、船员生活区

生活区船员住舱有生活用具，状况一般。

厨房具有一套炊具，状况一般。

卫生间便池已经阻塞。

# 八、助航、通信和导航设备

驾驶室内现存有一个中控台，罗经等仪器基本完整。可见助航、通信和导航设备。可见雷达及其天线、GPS、北斗、卫通、甚高频、中/高频无线电、定位仪、测深仪（探鱼仪）等设备设施。

# 九、航海图书资料

经检查，未发现航海图书资料。

# 十、机电部分

由于检验人员没有进入机舱，只能从相关资料了解到该渔船的机电情况。

1、主机

根据资料显示，该渔船配有柴油机主机一台，主机型号Z6170Z1Cz，功率260KW。

2、发电机（辅机）

根据资料显示，机舱配有发电机一台。

3、泵浦及管系

根据资料显示，机舱内有相关泵浦及管系。

4、螺旋桨及舵叶

螺旋桨及舵叶外观有部分锈蚀，整体结构完整。

5、其他设备

蓄电池等其他设备没有发现。

6、燃油

船上未见燃油。

# 十一、船舶状况检验意见

综合上述的检验结果，署名检验人员提出下列检验意见：

1、“鲁岚渔61336”为1996年12月25日建造完工的钢质双拖拖网渔船，多鱼舱。其外观腐蚀和缺陷程度基本符合该船船龄和长时间停航所应有的程度。

2、该船船长28.8米，型宽6.0米，型深2.7米。根据资料显示该船有主机柴油机一台，马力260KW。

3、船体和各区域保养缺失，锈蚀较为严重；助航、通信和导航设备基本齐全；消防、救生设备部分缺失；生活区异常脏乱。

4、船舶配齐所缺设备和仪器，进行必要的维修保养，取得主管机关相应证书后，可以进行渔业生产。

检验人：

（栾法敏）

（吕铁和）

青岛港航海事咨询有限公司

2018年11月16日

# 附录

1、检验委托函复印件；

2、公司营业执照；

3、检验人员执业资格证复印件；

4、关于“鲁岚渔61336”资料一套；

5、照片一套。

“鲁岚渔61336”船首

“鲁岚渔61336”船尾

“鲁岚渔61336”船壳

“鲁岚渔61336”主甲板和驾驶台外观

“鲁岚渔61336”船首甲板

“鲁岚渔61336”船尾甲板

“鲁岚渔61336”主甲板

“鲁岚渔61336”鱼舱

“鲁岚渔61336”主桅

“鲁岚渔61336”甲板盘车

“鲁岚渔61336”驾驶台内部