检验报告

No.SGM (2018)11107

"鲁岚渔61777 & 61778"号渔船

船舶状况勘验报告

#### 检验时间：2018年11月16日

青岛华安达海事服务有限公司

### 目录

- 委托																																																																																																																																																												P		1

- 背景信息																																																																																																																																																			P		1

- 船舶主要参数 																																																																																																																																							P		2

- 船舶主要资料及证书																																																																																																																												P		2

4.1 “鲁岚渔61777”																																																																																																																							P		3

4.2 “鲁岚渔61778”																																																																																																																							P		3

- “鲁岚渔61777船舶状况检验”																																																																																																			P		3

5.1 主体结构及缺陷																																																																																																																												P		4

5.2 货舱的内部状况																																																																																																																												P		12

5.3 甲板机械																																																																																																																																										P		13

5.4 救生消防设备																																																																																																																																	P		13

5.5 驾驶台部分																																																																																																																																					P		15

5.6 轮机部分																																																																																																																																										P		17

5.6.1 主机																																																																																																																																											P		18

5.6.2 推进系统																																																																																																																																		P		19

5.6.3 发电机组																																																																																																																																		P		19

5.6.4 配电板																																																																																																																																						P		20

5.6.5 舵机																																																																																																																																											P		20

5.6.6 空气压缩机及氧气瓶																																																																																																											P		21

5.6.7 泵浦及管系																																																																																																																													P		21

5.6.8 机舱工作台及备件																																																																																																															P		22

- “鲁岚渔61778船舶状况检验”																																																																																																			P		23

6.1 主体结构及缺陷																																																																																																																												P		23

6.2 货舱的内部状况																																																																																																																												P		30

6.3 甲板机械																																																																																																																																										P		31

6.4 救生消防设备																																																																																																																																	P		32

6.5 驾驶台部分																																																																																																																																					P		33

6.6 轮机部分																																																																																																																																										P		35

6.6.1 主机																																																																																																																																											P		36

6.6.2 推进系统																																																																																																																																		P		37

6.6.3 发电机组																																																																																																																																		P		37				6.6.4 配电板																																																																																																																																					 P		38				6.6.5 舵机																																																																																																																																											P		38

6.6.6 空气压缩机及氧气瓶																																																																																																											P		38

6.6.7 泵浦及管系																																																																																																																													P		39

6.6.8 机舱工作台及备件																																																																																																															P		40

7.  总结																																																																																																																																																												P		40

8.  声明																																																																																																																																																												P		41

9.  附件																																																																																																																																																												P 	42

### 总页数：106

"鲁岚渔61777 & 61778"号渔船

船舶状况勘验报告

#### 检验时间：2018年11月16日

- 委托

委托方      ：     青岛海事法院司法鉴定中心

受委托机构  ：     青岛华安达海事服务有限公司

申请人      ：     日照岚山农村商业银行股份有限公司

被申请人    ：     苏同国

兹应青岛海事法院司法鉴定中心委托，我们，青岛华安达海事服务有限公司，下面署名的检验师，前往岚山东潘渔港对题述的“鲁岚渔61777”和“鲁岚渔61778”号渔船进行船况勘验。

- 背景信息

2018年11月16日约0830时，下署检验师到达日照岚山农村商业银行, 面见被申请人苏同国，农村商业银行代表杨柳先生以及委托法官闫法官。

现场参与人员：

我方（两人）   ：  杜诚 ；杨向

申请人									      ：  日照岚山农村商业银行代表杨柳

被申请人																		： 			苏同国

委托法官																		：					闫法官

地点	           ：  日照岚山农村商业银行办公室

根据现场了解以及我们拿到的资料中，我们得到以下信息：

- 日照市苏同国同志因抵押贷款的需要，于2016年12月23日，委托山东裕丰资产评估有限公司对其实施抵押贷款行为涉及的“鲁岚渔61777”及“鲁岚渔61778”两条钢质渔船资产和捕捞许可证的的价值进行评估。

- 被申请人苏同国因抵押借款逾期未归还，日照岚山农村商业银行股份有限公司向其提起诉讼，申请拍卖“鲁岚渔61777”及“鲁岚渔61778”号渔船。

现报告如下：

- 船舶主要参数：

| 船 名 | 鲁岚渔61777 | 鲁岚渔61778 |
| --- | --- | --- |
| 船 旗 | 中国 | 中国 |
| 船籍港口 | 岚山 | 岚山 |
| 船舶类型 | 国内捕捞船 | 国内捕捞船 |
| 渔船编码 | 3711031996110001 | 3711031996110002 |
| 生产方式 | 拖网 | 拖网 |
| 核定航区 | 近海 | 近海 |
| 船体材质 | 钢制 | 钢制 |
| 船舶总长 | 32.34米 | 32.34米 |
| 船长 | 27.80米 | 27.80米 |
| 型 宽 | 5.70米 | 5.70米 |
| 型 深 | 2.50米 | 2.50米 |
| 总 吨 | 102.0吨 | 102.0吨 |
| 净 吨 | 36.0吨 | 36.0吨 |
| 建造厂商 | 山东寿光造船厂 | 山东寿光造船厂 |
| 主机型号 | 6160A-17 | 6160A-17 |
| 标定功率 | 202.0KW | 202.0KW |
| 建造完工日期 | 1996年11月29日 | 1996年11月29日 |

- 船舶主要资料以及证书：

4.1 鲁岚渔61777

渔业船舶国籍证书

发证日期  2018年5月11日，有效期  2023年5月10日。

渔业船舶所有权证书

发证日期 2013年3月14日，

渔业船舶检验证书

发证日期  2016年8月31日，2017年7月31日已检，2018年7月1日未检。

渔业捕捞许可证

发证日期2014年10月21日  作业时限 2014年9月19日至2019年9月18日

船舶电台执照

发证日期 2015年4月28日   有效期 2018年4月28日

4.2 鲁岚渔61778

渔业船舶国籍证书

发证日期：2018年5月11日，有效期：2023年5月10日。

渔业船舶所有权证书

发证日期：2013年3月14日。

渔业船舶检验证书

发证日期：2016年8月31日，2017年7月31日已检，2018年7月1日未检。

渔业捕捞许可证

发证日期：2014年10月21日， 作业时限：2014年9月19日至2019年9月18日。

船舶电台执照

发证日期： 2015年4月28日，  有效期：2018年4月28日

- “鲁岚渔61777”船舶状况检验:

由于该渔船停航时间长，无船员值班，全船无动力，署名检验师在被申请人苏同国的陪同下对该轮的船体、轮机、电气、救生、消防及航行设备的现状进行了实地勘验，现报告如下：

5.1 主体结构状况及缺陷

- 舷侧外板: 该渔船停泊于岚山东潘渔港，水面以上外板油漆涂层状况一般，部分地方有划痕、锈迹、污渍，前缆绳有破损。船艏右舷外板水线以上1米左右有破损，锈穿。细节如图：

| “鲁岚渔61777”停泊于岚山东潘渔港 |
| --- |
| 水面以上外板油漆涂层状况一般，部分地方有划痕、锈迹、污渍 |
| 缺陷：缆绳破损 | 缺陷：船艏左舷外板有破洞 |

- 船底板：因检验时船舶处于漂浮状态，无条件对该轮船底板状况检验。

- 主甲板：主甲板上铺有木板，木板目视比较陈旧，无明显凹陷及变形现象。主甲板船艏方向左右两侧各有一个绞缆机，绞缆机锈蚀严重，有锈皮脱落。钢缆锈蚀严重。

主甲板上铺有木板

绞缆机、钢缆锈蚀严重

- 艏甲板：甲板起伏严重，表面麻点锈蚀严重，油漆涂层状况较差、局部剥落。缆桩锈蚀严重，锈皮脱落。锚链锈蚀严重。前桅基座锈蚀严重。右舷导缆孔附近舷墙有破洞，直径大约10cm，艏甲板右舷墙中部有破洞，直径大约10cm。舷墙锈蚀严重，舷墙肋骨底部锈蚀严重有破损。

| 艏甲板 | 甲板起伏 |
| --- | --- |
| 缆桩、锚链锈蚀严重 |
| 前桅 | 基座锈蚀 |
| 前桅基座锈蚀严重 |
| 导缆孔处有破损 | 右舷墙中部有破洞 |
| 舷墙底部锈蚀严重 |

- 艉甲板：艉甲板上铺有木板，部分木板损坏、丢失。木板下为钢结构支架，支架锈蚀严重。艉甲板后部钢板及舷墙锈蚀严重，部分位置有锈穿。

艉甲板上木板损坏、丢失

艉甲板上木板损坏、丢失，支架锈蚀严重

艉甲板后部钢板及舷墙锈蚀严重，部分位置有锈穿

- 起居甲板：起居甲板外侧锈蚀较多，部分位置油漆涂层脱落。左右两侧各4个舷灯，其中6个已经损坏。由于船上长时间无人值班，生活区内比较杂乱，生活垃圾较多，房间为木质结构，设施比较陈旧。卫生间舱壁损坏。厨房内比较杂乱，墙面上有油渍，烟囱锈蚀有破洞，厨房舱壁钢板麻点锈蚀严重，涂层状况较差、局部脱落，顶部钢板有破洞。

| 生活区 |
| --- |
| 生活甲板左右舷灯共有6个损坏 |
| 生活区内比较杂乱，生活垃圾较多 |
| 设施陈旧 | 卫生间舱壁损坏 |
| 厨房杂乱 | 烟囱锈蚀有破洞 |
| 舱壁钢板有破洞 |
| 舱壁钢板麻点锈蚀严重，部分涂层脱落 |

5.2货舱内部状况:

全船船长方向共设有1个货舱，货仓舱口由10块钢板覆盖，部分舱盖板锈蚀严重，有锈穿。舱口围麻点锈蚀比较严重，油漆涂层状况较差，部分油漆涂层脱落。 货舱内部由木结构分割成不同的舱室，目测木质结构比较陈旧。舱底比较潮湿，但无明显积水。

货仓舱口由10块钢板覆盖，部分舱盖板锈蚀严重，有锈穿。

目测木质结构比较陈旧。舱底比较潮湿，但无明显积水。

5.3甲板机械

- 锚机,锚及锚链：

船上有锚各1只，具体参数由于锚体表面锈蚀无法辨认。锚机（绞缆机）布置在主甲板船艏左右两侧，型号和其他信息因名牌锈蚀无法确定。因船上无人值班，未进行工况实验。

缺陷：左右锚机外观均有锈蚀严重；左右锚机底座因缺乏保养锈皮较厚有脱落。

- 绞缆机以及缆绳

绞缆机（锚机）布置在主甲板船艏位置左右两侧，型号和其他信息因名牌锈蚀无法确定。因船上无人值班，未进行工况实验。

缺陷：船舶艏尾各有1根缆绳，船艏缆绳有轻微破损。。

5.4 救生消防设备:

- 救生筏1只:

救生筏1只放在生活甲板右侧主甲板上，无筏架。救生筏外观油漆污渍较多，无明显损坏。 名牌标识因磨损已经信息不全，仅能看清生产厂家为江苏海宁，生产日期为1999年7月，本次检修日期为2018年6月8日，下次检修日期为2019年6月7日。

救生筏外观油漆、污渍较多，无明显损坏。

- 其他救生消防设备:

生活甲板两侧共配备4个救生圈，但时间太久均已无法使用。 在驾驶台发现手提式干粉灭火器一个，目测压力正常，但铭牌标识受损，无法得知生产日期和检验日期。

生活甲板两侧共配备4个救生圈，但时间太久均已无法使用。

手提式干粉灭火器目测压力正常，但铭牌标识受损，无法得知生产日期和检验日期。

5.5驾驶台部分

驾驶台内比较杂乱，灰尘较多，各设备线路缠绕在一起。各设备无明显名牌标识，现场未发现相关设备的使用说明书和值班制度规范张贴等。控制面板无法清晰辨识，各设备工况未知。根据渔业船舶检验记录，驾驶台应配备以下设备：

。具体设备罗列如下

| 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 罗经 | CPI-130 | 1 |
| 雷达 | RA771UA | 1 |
| 测深仪（探鱼仪） | CVS-106 | 1 |
| 定位仪 | GPSMAP230 | 1 |

细节照片如下：

| 驾驶台 | 线路缠绕 |
| --- | --- |
| 驾驶台设备 |

驾驶台休息室内生活垃圾较多，卫生条件较差。

驾驶台休息室

5.6轮机部分

船用燃油类型为柴油，据被申请人苏同国声称船上柴油剩余量为2吨，滑油无剩余，现场无值班人员，署名检验师未找到相关工具，无法打开测量孔进行油水计量。署名检验师进入机舱，机舱内空间狭小，各设备机器表面及舱壁表面油污严重，各种油水管路比较杂乱。机器名牌大部分已缺失，无法辨识型号。

5.6.1主机

数量:1台

型号: 6160AA-17

额定功率: 202 kw /1000.0 rpm

制造地:潍坊柴油机厂

出厂日期:1996年3月20日

缸径: 160.0 mm

行程：225mm

气缸数：6

主机外部表面正常，油渍较多，铭牌缺失，排烟管外表面由石棉包裹且石棉无明显破损。现场没有启动主机,具体工作状况未知。主机底部有大量油污油水积存。

| 主机 |
| --- |
| 烟囱石棉无损坏 | 主机底部污油水较多 |

5.6.2推进系统

该轮配备减速齿轮箱，连接主机输出端和固定桨运转，减速器型号为Z300A，减速比为4：1。检验时,该轮处于漂浮状态,螺旋浆未露出水面。该渔船推进器为4浆叶固定螺距推进器，材料为四级锰铝青铜，螺旋桨直径1600mm，螺距为1790，尾轴材质为35#钢，直径为140mm。现场检验时，油渍较多，铭牌丢失，无法辨识型号。

推进系统

5.6.3发电机组

- 发电机

型号：GZF-4 / TZSH160M-4

数量：2台

功率：4KW/ 8KW

转速：2500RPM/ 1500 RPM

电压：24-36V/ 400V

频率：0HZ/50HZ

电流：110/14.4

- 原动机

型号：6160A-17/ S195

数量：2台

功率：202Kw/ 9.0 Kw

标定转速：1000.0RPM/ 2000.0 RPM

发电机及其原动机外部表面正常，油渍较多，部分铭牌缺失，现场无法启动,具体工作状况未知。发电机底部有油污油水积存。现场发现应急电源蓄电池组。，容量为195Kw/A.h.

发电机组&蓄电池组

5.6.4配电板

配电盘上油渍、污渍较多，指示标记无法辨识。

配电板

5.6.5舵机

舵型式：流线型平衡舵

舵机型号：YD140-12/13

主操舵装置型式：液压

5.6.6空气压缩机&空气瓶

空气瓶数量：2

空气瓶容量：0.08立方米

工作压力：3MPa

现场空压机有大量污渍、油渍，铭牌丢失，无法识别型号等相关信息。

空压机&氧气瓶

5.6.7泵浦及其管系

主要配备的泵浦为：消防泵2台，手动滑油1台，现场油渍较多，大部分设备铭牌锈蚀、丢失。

泵浦系统

5.6.8机舱工作台及主要备件

机舱工作台比较杂乱，污渍、油渍较多，现场可见散落的修理工具。机舱备件留船数目不详。

工作台

- “鲁岚渔61778”船舶状况检验:

由于该渔船停航时间长，无船员值班，全船无动力，署名检验师在被申请人苏同国的陪同下对该轮的船体、轮机、电气、救生、消防及航行设备的现状进行了实地勘验，现报告如下：

6.1 主体结构状况及缺陷

- 舷侧外板: 该渔船停泊于岚山东潘渔港，水面以上外板油漆涂层状况一般，部分地方有划痕、锈迹、污渍，部分地方油漆涂层脱落。细节如图：

“鲁岚渔61777”停泊于岚山东潘渔港

水面以上外板油漆涂层状况一般，部分地方有划痕、锈迹、污渍

- 船底板：因检验时船舶处于漂浮状态，无条件对该轮船底板状况检验。

- 主甲板：主甲板上铺有木板，木板目视比较陈旧，无明显凹陷及变形现象。主甲板船艏方向左右两侧各有一个绞缆机（兼用绞钢机），绞缆机锈蚀严重，有锈皮脱落。钢缆锈蚀严重。

主甲板上铺有木板

绞缆机、钢缆、基座锈蚀严重

- 艏甲板：甲板起伏严重，表面麻点锈蚀严重，油漆涂层状况较差、局部剥落。导缆孔、缆桩锈蚀严重，锈皮脱落。锚链、锚锈蚀严重。前桅基座锈蚀严重。舷墙麻点锈蚀严重，顶部内侧局部锈穿，舷墙肋骨底部锈蚀严重有破损。

| 艏甲板 | 导缆孔锈蚀 |
| --- | --- |
| 锚锈蚀严重 |
| 缆桩、钢缆锈蚀严重 |
| 前桅 | 基座锈蚀 |
| 舷墙麻点锈蚀严重，顶部内侧局部锈穿 |
| 舷墙底部锈蚀严重 |

- 艉甲板：艉甲板上铺有木板，部分木板损坏、丢失。木板下为钢结构支架，支架锈蚀严重。艉甲板后部钢板及舷墙麻点锈蚀严重，顶舷墙顶部局部有锈穿。

艉甲板上木板损坏、丢失

艉甲板上木板损坏、丢失，支架锈蚀严重

艉甲板后部钢板及舷墙锈蚀严重，局部位置有锈穿

- 起居甲板：起居甲板外侧局部锈蚀严重，部分位置油漆涂层脱落。左右两侧各4个舷灯，灯罩已损坏。由于船上长时间无人值班，生活区内比较杂乱，生活垃圾较多，房间为木质结构，设施比较陈旧。厨房内比较杂乱，墙面、地面上有大量油渍，烟囱锈蚀，厨房舱壁钢板麻点锈蚀严重，涂层状况较差、局部脱落，局部钢板有破洞。

生活区

生活区内比较杂乱，生活垃圾较多

厨房杂乱

厨房舱壁钢板有破洞

6.2货舱内部状况:

全船船长方向共设有1个货舱，货仓舱口由10块钢板覆盖，部分舱盖板锈蚀严重，有锈穿。舱口围麻点锈蚀比较严重，油漆涂层状况较差，部分油漆涂层脱落。 货舱内部由木结构分割成不同的舱室，目测木质结构比较陈旧。舱底比较潮湿，但无明显积水。

货仓舱口由10块钢板覆盖，部分舱盖板锈蚀严重，有锈穿。

目测木质结构比较陈旧。舱底比较潮湿，但无明显积水。

6.3甲板机械

- 锚机,锚及锚链：

船上有锚1只，具体参数由于锚体表面锈蚀无法辨认。锚机（绞缆机）布置在主甲板船艏左右两侧，型号和其他信息因名牌锈蚀无法确定。因船上无人值班，未进行工况实验。

缺陷：左右锚机外观均有锈蚀严重；左右锚机底座因缺乏保养锈皮较厚有脱落。

- 绞缆机以及缆绳

绞缆机（锚机）布置在主甲板船艏位置左右两侧，型号和其他信息因名牌锈蚀无法确定。因船上无人值班，未进行工况实验。

缺陷：船舶艏尾各有1根缆绳，生活甲板有备用缆绳一根。

6.4 救生消防设备:

- 救生筏1只:

救生筏1只，放在生活甲板右侧主甲板上，无筏架。救生筏外观油漆污渍较多，无明显损坏。 名牌标识因磨损已经信息不全，仅能看清生产厂家为宁波江东阮氏，生产日期为2006年8月，本次检修日期为2018年6月9日，下次检修日期为2019年6月8日。

救生筏外观油漆、污渍较多，无明显损坏。

- 其他救生消防设备:

生活甲板两侧共配备4个救生圈，但时间太久均已老化无法使用。 在机舱发现手提式干粉灭火器4个，但铭牌标识模糊不清，无法得知生产日期和检验日期。

生活甲板两侧共配备4个救生圈，但时间太久均已无法使用。

手提式干粉灭火器铭牌标识不清，无法得知生产日期和检验日期。

6.5驾驶台部分

驾驶台内比较杂乱，灰尘较多，各设备线路缠绕在一起。各设备无明显名牌标识，现场未发现相关设备的使用说明书和值班制度规范张贴等。控制面板无法清晰辨识，各设备工况未知。根据渔业船舶检验记录，驾驶台应配备以下设备：

。具体设备罗列如下

| 设备名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 罗经 | CPI-130 | 1 |
| 雷达 | RA771UA | 1 |
| 测深仪（探鱼仪） | CVS-106 | 1 |
| 定位仪 | GPSMAP230 | 1 |

细节照片如下：

| 驾驶台 | 线路缠绕 |
| --- | --- |
| 驾驶台设备 |

驾驶台休息室内生活垃圾较多，卫生条件较差。

驾驶台休息室

6.6轮机部分

船用燃油类型为柴油，据被申请人苏同国声称船上柴油剩余量为2吨，滑油无剩余，现场无值班人员，署名检验师未找到相关工具，无法打开测量孔进行油水计量。署名检验师进入机舱，机舱内空间狭小，各设备机器表面及舱壁表面油污严重，各种油水管路比较杂乱。机器名牌大部分已缺失，无法辨识型号。

6.6.1主机

数量:1台

型号: 6160AA-17

额定功率: 202 kw /1000.0 rpm

制造地:潍坊柴油机厂

出厂日期:1996年3月15日

缸径: 160.0 mm

行程：225mm

气缸数：6

主机外部表面正常，油渍较多，铭牌缺失，排烟管外表面由石棉包裹且石棉无明显破损。现场没有启动主机,具体工作状况未知。主机底部有大量油污油水积存。

| 主机 | 主机铭牌丢失 |
| --- | --- |
| 烟囱石棉无损坏 | 主机底部污油水较多 |

6.6.2推进系统

该轮配备减速齿轮箱，连接主机输出端和固定桨运转，减速器型号为Z300A，减速比为4：1。检验时,该轮处于漂浮状态,螺旋浆未露出水面。该渔船推进器为4浆叶固定螺距推进器，材料为四级锰铝青铜，螺旋桨直径1600mm，螺距为1790，尾轴材质为35#钢，直径为140mm。现场检验时，油渍较多，铭牌丢失，无法辨识型号。

推进系统

6.6.3发电机及其柴油机组

- 发电机

型号：GZF-4 / TZSH160M-4

数量：2台

功率：4KW/ 8KW

转速：2500RPM/ 1500 RPM

电压：24-36V/ 400V

频率：0HZ/50HZ

电流：110/14.4

- 原动机

型号：6160A-17/ S195

数量：2台

功率：202Kw/ 9.0 Kw

标定转速：1000.0RPM/ 2000.0 RPM

发电机及其原动机外部表面正常，油渍较多，部分铭牌缺失，现场无法启动,具体工作状况未知。

发电机组

6.6.4主配电板&控制板

主配电板&控制板上油渍、污渍较多，指示标记无法辨识。

配电板

6.6.5舵机

舵型式：流线型平衡舵

舵机型号：YD140-12/13

主操舵装置型式：液压

6.6.6空气压缩机&空气瓶

空气瓶数量：2

空气瓶容量：0.08立方米

工作压力：3MPa

现场空压机时新更换的设备，旧设备闲置在一旁，空压机附近有大量污渍、油渍。

空压机&氧气瓶

6.6.7泵浦及其管系

主要配备的泵浦为：消防泵2台，手动滑油1台，现场油渍较多，大部分设备铭牌锈蚀、丢失。

泵浦系统

6.6.8机舱工作台及主要备件

机舱工作台比较杂乱，污渍、油渍较多，现场可见散落的修理工具。机舱备件留船数目不详。

工作台

- 总结：

2018年11月16日，署名检验师对题述两条渔船的船体、轮机、电气、救生及航行设备的现状进行了实地勘验。依据有限的检验条件，署名检验师总结如下：

“鲁岚渔61777”

- 在我们登轮勘验期间，该渔船停泊于岚山东潘渔港，现场无船员值班，机器设备处于停止状态，没有足够的配船人员及技术资料支持，各机器及通导设备实际工作状况未知。因检验时船舶处于漂浮状态，无条件对该轮船底板状况检验。

- 该渔船体主体结构完整，除船艏右侧外舷板水线上1米处有锈穿外，外板局部有划痕，锈蚀及轻微凹陷变形，维护保养情况较差，涂层保护尚可。主甲板状况尚可，结构相对完整，未发现木板腐烂损坏。艉甲板有部分木板损坏丢失。因长时间停止营业，船舶舾装部分缺乏连续的维护保养存在部分构件锈蚀严重，其他保护尚可。

- 该船机舱总体杂乱，主机，齿轮箱，发电机组等设备油渍较多。各机械设备维护保养情况一般，实际工作状况未知；

- 该船轮驾驶台堆放杂乱无章，各设备维修保养状况一般。

- 消防、救生存在一定隐患，救生筏于近期进行了检修，救生圈已经损坏无法使用，手提干粉灭火器标识不清，无法识别检修日期。

“鲁岚渔61778”

- 在我们登轮勘验期间，该渔船停泊于岚山东潘渔港，现场无船员值班，机器设备处于停止状态，没有足够的配船人员及技术资料支持，各机器及通导设备实际工作状况未知。因检验时船舶处于漂浮状态，无条件对该轮船底板状况检验。

- 该渔船体主体结构完整，外板局部有划痕，锈蚀及轻微凹陷变形，维护保养情况较差，涂层保护尚可。主甲板状况尚可，结构相对完整，未发现木板腐烂损坏。艉甲板有部分木板损坏丢失。因长时间停止营业，船舶舾装部分缺乏连续的维护保养存在部分构件锈蚀严重，其他保护尚可。

- 该船机舱总体杂乱，主机，齿轮箱，发电机组等设备油渍较多。各机械设备维护保养情况一般，实际工作状况未知；

- 该船轮驾驶台堆放杂乱无章，各设备维修保养状况一般。

- 该船消防、救生存在一定隐患，救生筏于近期进行了检修，救生圈已经损坏无法使用，手提干粉灭火器标识不清，无法识别检修日期。

- 声明：

- 署名检验师进行检验时，船舶已经停泊于岚山东潘渔港，无船员值班，船上所有设备停用，设备运行状况无法探知。以上的船况鉴定是根据现有的资料以及检验师现场勘验从专业性的角度上推断出的结论。

- 所报告的状况系检验师在有限的技术条件下尽自己最大可能的发现和专业经验所作的判断,不包含任何潜在的、隐蔽的和不易发现的缺陷对本报告所述内容的修正。

- 署名检验师克尽职守，力尽所能，公正地进行鉴定工作，以上报告对任何利益方均无偏见，且保留对本报告的解释权，谨此声明。

检验师: 杜诚 	(签名)： 	经理:  牛磊 (签名)：

检验师: 杨向	(签名)：

报告日期：2018年11 月20日

附件：

- 法院委托函																																																																																																																																	2		Pages

- “鲁岚渔61777”抵押权登记证书																																																																																					1		Page

- “鲁岚渔61778”抵押权登记证书																																																																																					1		Pages

- “鲁岚渔61777”渔业船舶检验证书																																																																															10		Pages

- “鲁岚渔61777”国籍证书																																																																																																			4			Pages

- “鲁岚渔61777”所有权证书																																																																																															4		Pages

- “鲁岚渔61777”捕捞许可证																																																																																															5		Pages

- “鲁岚渔61777”电台执照																																																																																																			2			Pages

- “鲁岚渔61778”渔业船舶检验证书																																																																															10		Pages

- “鲁岚渔61778”国籍证书																																																																																																	4		Pages

- “鲁岚渔61778”所有权证书																																																																																													4		Pages

- “鲁岚渔61778”捕捞许可证																																																																																													5			Pages

- “鲁岚渔61778”电台执照																																																																																																		2		Pages

- 我司资质及检验人员相关证书																																																																																								10		Pages