“鲁寿渔60227”和“鲁寿渔60228”轮

船舶状况检验报告

正文

兹应青岛海事法院司法鉴定中心的委托，署名检验师于2018年08月14日前往荣成市山东和兴船厂，对停泊在船厂坞道上的“鲁寿渔60227”和“鲁寿渔60228”轮进行船况检验，本着独立、客观、公正的原则，对该轮的船体、船舶设备及属具等进行了现场勘验，现将有关情况报告如下：

一、“鲁寿渔60227”轮

1、船舶主要参数

| 船 名 | 鲁寿渔60227 |
| --- | --- |
| 渔船编码 | 3707832007010001 |
| 渔业捕捞许可证编号 | （鲁）船捕（2014）HY-102089号 |
| 渔船检验证书编号 | 371082A130771 |
| 国籍（登记）证书编号 | （鲁）船登（籍）（2014）HY-100360号 |
| 船长 | 37.12米 |
| 型宽 | 7.0米 |
| 型深 | 3.5米 |
| 总吨位 | 237.0 |
| 净吨位 | 100.0 |
| 船籍港 | 羊口 |
| 船体材质 | 钢质 |
| 主作业方式 | 捕捞作业方式 |
| 主作业类型 | 拖网 |
| 建造完工日期 | 2007年1月16日 |
| 主机功率 | 330.0千瓦 |
| 船舶所有人 | 寿光市宝利丰海洋捕捞有限公司 |

备注：船舶主要参数来源于青岛海事法院提供的“渔船基本信息”。

2、船舶总体概述

“鲁寿渔60227”是一艘单螺旋桨单柴油机驱动的捕捞渔船，为钢质单甲板，横骨架式结构，尾机型国内拖网捕捞船，全船设有艏楼、艉楼和货舱，驾驶室、船员生活居住舱室及机舱位于船尾部，艏艉甲板和主甲板为连续木质板。

3、船舶主要资料及证书

署名检验师登船时，船上无船员和任何船舶资料。青岛海事法院及其他各方也未能提供船舶证书，对于证书信息不确定。根据船舶扣押时间计算，该轮的检验证书已逾期，渔业捕捞许可证的有效期不确定。

4、状况检验

4.1.主体结构状况

- 舷侧外板: 该轮停泊在船厂坞道上，右侧船舷整体变形内凹，长度约12米，右侧护舷台损坏破裂，长度大约1米，左侧船舷整体变形内凹，长度约11米，船尾外板上部左右舷各有大约0.5 M2 变形。水线以上涂层状况欠佳，局部脱落，右舷外板小面积锈蚀，左舷外板大面积锈蚀。水线以下涂层尚可，无明显脱落，表面附着微量海生物。船名及船籍港有新喷痕迹，水线标识不清晰。

- 船底板：船底板状况良好，结构完整，无明显凹陷变形，涂层状况一般，局部生锈，局部附着海生物。

- 主甲板：该轮主甲板木板结构明显损坏，主甲板缆车严重生锈破损。甲板舷墙状况大面积凹陷变形，涂层状况一般，局部锈蚀严重。吊杆正常。

- 艏甲板：艏甲板表面状况一般，木板未见明显损坏，锚机，锚丢失，只见一个生锈锚链， 甲板舷墙状况一般，有轻微凹陷变形，涂层状况一般，局部脱落生锈。艏尖舱舱口盖破损，舱内可见废水。艏甲板下储藏室表面装饰状况较差，可见木板损坏；艏楼表面状况良好，未见明显损坏，表面涂层状况良好。桅杆正常。

- 艉甲板：艉甲板表面状况较差，木板明显丢失及损坏，艉甲板舷墙状况一般，局部有凹陷变形，涂层状况尚可，无明显脱落。

- 舱口围板: 外舱口围板结构完整，无明显损坏变形，表面涂层一般，局部锈蚀，舱口盖和舱口围之间锈死，未成功打开，舱内状况未知。

- 驾驶室甲板：驾驶室甲板状况一般，木板未见明显损坏；护栏状况一般，可见弯曲变形，表面涂层状况一般，局部锈蚀严重。通风孔盖开关已经锈蚀损坏。烟囱正常。桅杆未见明显损坏。

- 顶甲板：顶甲板表面严重生锈，护栏大部生锈，局部变形。可见部分天线，航行指示灯尚在。

- 生活区外板：生活区外板表面状况良好，未见明显损坏。表面涂层状况尚可。

缺陷：左右护舷、舷墙大面积凹陷变形长度大约都在12米左右；栏杆局部弯曲变形；左右后部船板面积约70*70cm凹陷；锚机，缆车等锈蚀严重，锚丢失，只剩一根断裂锚链，机舱及厨房通风孔盖开关锈蚀。

| 船体右舷 | 船体左舷 |
| --- | --- |
| 艏甲板 | 艉甲板 |
| 主甲板 | 驾驶台甲板 |

4.2.货舱内部状况

主甲板中央设有1个货舱，货舱口盖和舱口围之间锈死，未成功打开，舱内状况未知。

4.3.急速冷冻库

冷冻库处于生活区前部，冷冻库密封一般，库门正常，表面局部锈蚀，打开库门，内部冷冻盘管状况良好，未见明显损坏。冷冻库两端的风机表面状况良好，未见明显损坏，风机未通电测试，其实际运行状况未知。

| 急冻库整体 | 冷冻盘管 |
| --- | --- |

4.4. 甲板机械

1）锚及锚链

可见一根短锚链堆放在艏甲板，未见锚。

2)导缆桩及缆绳

该轮导缆桩结构相对完整，表面油漆脱落，锈蚀严重。只见一根断裂缆绳。

3）起重设备

该轮设有一台轻型吊杆起货机，起货机吊杆放在主甲板上，表面状况良好，未见明显损坏；滑轮和钢丝绳表面生锈，未见明显损坏。

4）渔捞设备

该轮设有两台曳纲绞机，绞机安置在主甲板前部靠近艏甲板的位置，两台绞机表面已无有效涂层，严重锈蚀损坏，无任何钢丝绳缠绕在滚轮上面。

该轮还设有两台液压卧式曳纲绞机，绞机安置在主甲板后部靠近生活区的位置，卧式绞机状况较差，滚轮可见裂纹，绞机表面以及基座已无有效涂层，锈蚀严重。

缺陷：锚机缺失，锚，锚链缺失、缆绳缺失、渔捞设备损坏。

| 锚机，锚链及导缆桩 | 吊杆 |
| --- | --- |

4.5.捕鱼及装鱼工具

该轮未见捕鱼及装鱼工具。

4.6.救生消防设备:

该轮未见有效的救生消防设备。

4.7.船员生活区

船员房间:内部舾装,家具基本完好,无明显损坏；厨房内仅见一个厨灶，损坏的蒸饭机，零散的钢盆，已无其他有效厨具。

缺陷：无可用厨具。

4.8.驾驶台部分

驾驶室装饰正常，磁罗经损坏，未见其他有效航海通讯导航设备。

1）驾驶室内部整洁，舾装完好，无明显损坏。

2）驾驶室内有一个船用集中控制台，控制台上可见少量操作按钮，但除了磁罗经外未见其他通讯导航设备。磁罗经未通电，运行状态未知。

3) 驾驶台灯光控制板，电线已断，散落在控制板外部。

4）报务室舾装完整，未见任何有效设备。

5）顶甲板上可见部分天线，航行指示灯尚在。

缺陷：无通信导航设备。

| 驾驶室内状况 | 航行灯 |
| --- | --- |

4.9.轮机部分

1）机舱整体状况，涂层完整，无脱落现象，机舱整体杂乱，花铁板小部分锈蚀。

2）机舱各设备外观状况良好，无严重损坏现象。

3）由于船舶没有通电，所有设备未能启动测试，其实际工作状况未知。

4）据现场查勘情况，检验师发现以下主要设备：

(1)主机

主机安置在机舱中部，机体大部门位于花铁板以下，机体及高压油泵、空冷器、增压器等附件表面状况良好，无明显损坏，部分机体表面有锈蚀现象。主机铭牌缺失，机身印有“ WEI CHAI”字样，其他详细资料未知。

(2)减速齿轮箱

该轮配备减速齿轮箱，连接主机输出端和中间抽，减速齿轮箱表面状态良好，铭牌清晰度差，可见信息如下：

| 厂家 | 杭州前进齿轮箱集团 |
| --- | --- |
| 型号 | HCT800 |
| 数量 | 1 |
| 生产日期 | 2010.12 |
| 额定输入转速 | 1000 r/min |
| 减速比 | 4.39:1 |

(3)螺旋桨和舵

检验时该轮处于坞台，螺旋桨缺失，舵杆、舵叶和导流罩外观状况良好，未见明显损坏；舵机房内的舵机表面严重锈蚀，未携带铭牌，详细信息无法确认。

（4）冷藏装置

该轮配备2套制冷机组，位于机舱前部左右舷，机组包括压缩机、压缩机控制台、冷冻机控制柜、冷凝器等设备，左侧的制冷压缩机表面锈蚀，右侧的外观正常。制冷剂储存罐外观正常。设备详细资料如下：

| 名称 | 压缩机组 |
| --- | --- |
| 数量 | 2台 |
| 压缩机型号 | CD812.5C |
| 制冷剂 | R22 |
| 制冷量 | 102.64Kw |
| 工况 | -35/+35℃ |
| 轴功率 | 57Kw |
| 电机功率 | 75Kw |
| 转数 | 960r/min |
| 重量 | 3650kg |
| 出厂编号 | 100802 |
| 生产日期 | 2010.06 |
| 生产厂家 | 大连冷冻机机股份有限公司 |

| 名称 | 船用冷冻机控制台 |
| --- | --- |
| 数量 | 2台 |
| 型号 | CLXJ-75KW |
| 额定电压 | 380V |
| 频率 | 50Hz |
| 额定电流 | 141A |
| 出厂日期 | 2010.04 |
| 生产厂家 | 大连神通电气有限公司 |

（5）空压机及空气瓶

该轮配备1台空压机和2个空气瓶，位于机舱右舷位置，空压机、电机、空气瓶、空气管路和阀门等外观状况良好，未见明显损坏，详细情况无法确定。

| 主机 | 主机涡轮增压器 |
| --- | --- |
| 船用齿轮箱 | 螺旋桨缺失 |
| 右侧制冷压缩机 | 左侧制冷压缩机 |

4.10．电气系统

该轮配备主发电机组2套，发电机屏2个，组合起动箱2个，船用变压器2个，主配电板2个，蓄电池4块。主发电机及原动机外观状况良好，未见明显损坏；其余配电板、起动箱等设备外观状况良好，各连接线显示正常；各设备未进行起动和通电实验，其实际工作状况未知。变压器铭牌缺失，铭牌清晰的设备详细情况如下：

| 名称 | 交流同步发电机 |
| --- | --- |
| 数量 | 2台 |
| 型号 | MP-H-50-4 |
| 额定电压 | 400V |
| 额定电流 | 90.2 A |
| 频率 | 50Hz |
| 容量 | 50Kw |
| 相数 | 3 |
| 额定转速 | 1500r/min |

| 名称 | 船用柴油机 |
| --- | --- |
| 数量 | 2台 |
| 型号 | G 128ZCaf1 |
| 额定功率 | 155.5 Kw |
| 额定转速 | 1500r/min |
| 编号 | G0505413 |
| 净重量 | 1150kg |
| 生产厂家 | 上海柴油机股份有限公司 |

| 发电机组 | 配电板 |
| --- | --- |

4.11 油料和备件

（1）检验师登轮后在艉甲板上的前端生活区后部以及艉甲板中部左右舷发现油舱量油孔，但由于长时间未打开锈蚀严重，检验师用常规工具尝试打开未能成功，向船厂主管借助工具时被船厂工作人员告知此船燃油储存舱附近已经进行过切割作业，主管人员也没有出借工具。

在机舱重力油柜层，可见两个重力油柜连通器一个已损坏，另外一个，打开连通器两端阀门未见液位上涨。

（2）机舱并未发现明显有实际意义的备件存在。

5、总 结

2018年8月14日，署名检验师对该轮的船体、轮机、电气、救生消防、航行设备及渔捞设备的现状进行了实地勘验。依据有限的检验条件，署名检验师总结如下：

1）在我们登轮检验期间，该轮停在山东荣成和兴船业有限公司坞道上，机器设备处于停止状态，没有足够的配船人员及起动条件支持，各机器及通导设备实际工作状况未知。

2）该轮主体结构完整，状况一般，左右舷甲板舷墙都有较大面积的凹陷变形。船舶外板水线以上涂层一般，水线以下和船底板涂层较好，无明显油漆脱落，局部附着海生物；主甲板和艏甲板状况一般，木板可见明显损坏；艉甲板状况较差，木板明显丢失和损坏；驾驶台甲板和顶甲板状况一般，大面积锈蚀；舷墙涂层一般，局部锈蚀，局部可见凹陷变形，护舷局部可见凹陷变形；栏杆整体状况一般，局部可见弯曲变形。

3）该轮机舱整体一般，主机外观正常铭牌丢失，齿轮箱、发电机，原动机，制冷机组，空压机组外观正常，运行状态未知。

4）该轮配电箱表面状态一般，线路规整。

5）消防救生设备：未见有效设备。

6）绞机锈蚀严重，无法使用；锚机锈蚀，锚链大部分丢失；吊杆等其他甲板设备外观状况正常。

7）该轮驾驶室状况一般，内部舾装状况良好，除电磁罗经外，其他通讯导航及渔业设备全部缺失。

8）该轮未见燃油和有效备件。

通过整体检验，检验师认为该轮船体结构正常，机舱设备状况一般，螺旋桨缺失，驾驶室内通讯导航设备以及全船消防救生设备严重缺失。由于该轮停运较长，需要上坞大修配齐设备，通过相关部门检验后，才可正常航行作业。

二、“鲁寿渔60228”轮

1、船舶主要参数

| 船 名 | 鲁寿渔60228 |
| --- | --- |
| 渔船编码 | 3707832007010002 |
| 渔业捕捞许可证编号 | （鲁）船捕（2014）HY-102095号 |
| 渔船检验证书编号 | 371082A130772 |
| 国籍（登记）证书编号 | （鲁）船登（籍）（2014）HY-100361号 |
| 船长 | 37.12米 |
| 型宽 | 7.0米 |
| 型深 | 3.5米 |
| 总吨位 | 237.0 |
| 净吨位 | 100.0 |
| 船籍港 | 羊口 |
| 船体材质 | 钢质 |
| 主作业方式 | 捕捞作业方式 |
| 主作业类型 | 拖网 |
| 建造完工日期 | 2007年1月16日 |
| 主机功率 | 330.0千瓦 |
| 船舶所有人 | 寿光市宝利丰海洋捕捞有限公司 |

备注：船舶主要参数来源于青岛海事法院提供的“渔船基本信息”。

2、船舶总体概述

“鲁寿渔60228”是一艘单螺旋桨单柴油机驱动的捕捞渔船，为钢质单甲板，横骨架式结构，尾机型国内拖网捕捞船，全船设有艏楼、艉楼和货舱，驾驶室、船员生活居住舱室及机舱位于船尾部，艏艉甲板和主甲板为连续木质板。

3、船舶主要资料及证书

署名检验师登船时，船上无船员和任何船舶资料。青岛海事法院及其他各方也未能提供船舶证书，对于证书信息不确定。根据船舶扣押时间计算，该轮的检验证书已逾期，渔业捕捞许可证的有效期不确定。

4、状况检验

4.1.主体结构状况

1）舷侧外板: 该轮停泊在船厂坞道上，外板无明显凹陷变形，无明显划痕。水线以上涂层状况一般，左舷外板散装锈斑，右弦外板中部大面积锈蚀，右护舷台可见破裂，长度约5米；水线以下涂层无明显脱落，表面附着海生物。

2）船底板：船底板状况良好，结构完整，无明显凹陷变形，涂层状况良好，无明显脱落，局部附着海生物。

3）主甲板：该轮主甲板结构相对完整，木板未见明显损坏。甲板舷墙状况一般，局部有凹陷变形，涂层状况一般，局部锈蚀严重。

4）艏甲板：艏甲板表面状况一般，木板未见明显损坏，锚链堆放在甲板上；甲板舷墙状况一般，有轻微凹陷变形，涂层状况一般，可见散状锈斑、锈点。艏甲板下储藏室门已经脱落，内部表面装饰状况一般，可见木板损坏；艏楼表面状况良好，未见明显损坏，表面涂层状况良好。

5）艉甲板：艉甲板表面状况较差，木板明显丢失及损坏，甲板上堆放着少许网绳等杂物；艉甲板舷墙状况一般，涂层状况尚可，局部散状锈点。

6）舱口围板: 外舱口围板结构完整，无明显损坏变形，表面涂层一般，局部锈蚀，舱盖状况一般，未见明显变形损坏，涂层尚可。

7）驾驶室甲板：驾驶室甲板状况尚可，木板未见明显损坏，护栏状况一般，可见轻微弯曲变形，表面涂层状况一般，局部锈蚀严重。通风孔盖处部分损坏锈蚀但可以打开通风；烟囱整体正常，涂层尚可。

8）顶甲板：顶甲板表面状况较差，大面积锈蚀；护栏状况一般，未见明显损坏，涂层一般，部分锈蚀。

9）生活区外板：生活区外板表面状况良好，未见明显损坏，表面涂层状况一般，部分脱落。

缺陷：护舷、舷墙局部轻微凹陷变形；栏杆局部弯曲变形；艉甲板严重损坏，顶甲板严重锈蚀。

| 船体右舷 | 船体左舷 |
| --- | --- |
| 主甲板 | 驾驶台甲板 |
| 顶甲板 | 生活区外板 |

4.2.货舱内部状况

主甲板中央设有1个货舱，货舱间隔成多个舱室，货舱内壁状况一般，无明显凹陷变形损坏，舱底和舱壁的木板未见明显损坏，舱壁上安装着制冷盘管，管路表面严重锈蚀。

4.3.急速冷冻库

冷冻库处于生活区前部，冷冻库密封一般，库门状况一般，表面局部锈蚀，打开库门，内部冷冻盘管状况良好，未见明显损坏。冷冻库两端的风机表面状况良好，未见明显损坏，风机未通电测试，其实际运行状况未知。

4.4. 甲板机械

1）锚及锚链

可见一根锚链堆放在艏甲板，锚可见。

2)锚机，绞缆机，导缆桩及缆绳

该轮锚机绞缆机整体锈蚀严重，目测不能使用。导缆桩结构相对完整，表面油漆脱落，锈蚀严重，可见一根主缆绳。

3）起重设备

该轮设有一台轻型吊杆起货机，起货机吊杆正常；滑轮和钢丝绳表面生锈，未见明显损坏。

4）渔捞设备

该轮设有两台曳纲绞机，绞机安置在主甲板前部靠近艏甲板的位置，表面状况一般，绞车表面已无有效涂层，严重锈蚀。

该轮还设有两台液压卧式曳纲绞机，绞机安置在主甲板后部靠近生活区的位置，卧式绞机状况较差，油管已损坏，滚轮可见裂纹，绞机表面已无有效涂层，锈蚀严重。

缺陷：锚机，绞缆机，曳纲绞机，卧式曳纲绞机严重腐蚀生锈。

| 曳纲绞机 | 卧式绞机 |
| --- | --- |

4.5.捕鱼及装鱼工具

该轮未见捕鱼及装鱼工具。

4.6.救生消防设备:

驾驶台甲板的尾部仅见一个未被打开的救生阀，未见其他有效的救生消防设备，救生筏载重20人，其他信息被喷漆遮挡不可见。

4.7.船员生活区

船员房间:内部舾装,家具基本完好,无明显损坏；厨房内仅见一个厨灶，一个蒸饭机和少量厨具。

4.8.驾驶台部分

1）驾驶室和报务室内部整洁，舾装完好，无明显损坏。

2）驾驶室内有一个船用集中控制台，控制台上可见磁罗经及其他部分有效操作按钮及控制屏，但实际工作状况未知。

3） 驾驶室地板放有已拆除的2个渔业船舶北斗终端显控单元，2个蓄电池，以及1个变压器。

7）顶甲板上各通信导航设备的天线外观正常，大桅上信号灯外观正常。

缺陷：无通信导航设备。

| 驾驶室控制台 | 报务室 |
| --- | --- |

4.9.轮机部分

1）机舱整体状况，涂层完整，无脱落现象，机舱整体杂乱，花铁板小部分锈蚀。

2）主机喷油嘴已被拆除，空压机机体和马达已经分离。

3）其他设备外观状况良好，无严重损坏现象。

4）由于船舶没有通电，所有设备未能启动测试，其实际工作状况未知。

5）据现场查勘情况，检验师发现以下主要设备：

(1)主机

主机安置在机舱中部，机体大部门位于花铁板以下，基座部位可见大量油液，根据气味应该是大量柴油遗漏。机体及高压油泵、空冷器、增压器等附件表面状况良好，无明显损坏，但喷油嘴已被拆除，部分机体表面有锈蚀现象。主机铭牌缺失，机身印有“ WEI CHAI”字样，其他详细资料未知。

(2)减速齿轮箱

该轮配备减速齿轮箱，连接主机输出端和中间抽，减速齿轮箱表面状态良好，铭牌清晰度差，可见信息如下：

| 厂家 | 杭州前进齿轮箱集团 |
| --- | --- |
| 型号 | HCT800 |
| 数量 | 1 |
| 生产日期 | 2010.12 |
| 额定输入转速 | 1000 r/min |
| 减速比 | 4.39:1 |

(3)螺旋桨和舵

检验时该轮处于坞台，螺旋桨缺失，舵杆、舵叶、和导流罩外观状况良好，未见明显损坏；舵机房内的舵机严重锈蚀，连杆损坏，未携带铭牌，详细信息无法确定。

（4）冷藏装置

该轮配备2套制冷机组，位于机舱前部左右舷，机组包括压缩机、压缩机控制台、冷冻机控制柜、冷凝器等设备，右侧制冷压缩机表面锈蚀，其中一个缸体缸盖被打开，露出气阀和弹簧组件。右侧外观正常。制冷剂储存罐外观正常。设备详细资料如下：

| 名称 | 压缩机组 |
| --- | --- |
| 数量 | 2台 |
| 压缩机型号 | CD812.5C |
| 制冷剂 | R22 |
| 制冷量 | 102.64Kw |
| 工况 | -35/+35℃ |
| 轴功率 | 57Kw |
| 电机功率 | 75Kw |
| 转数 | 960r/min |
| 重量 | 3650kg |
| 出厂编号 | 100802 |
| 生产日期 | 2010.06 |
| 生产厂家 | 大连冷冻机机股份有限公司 |

| 名称 | 船用冷冻机控制台 |
| --- | --- |
| 数量 | 2台 |
| 型号 | CLXJ-75KW |
| 额定电压 | 380V |
| 频率 | 50Hz |
| 额定电流 | 141A |
| 出厂日期 | 2010.04 |
| 生产厂家 | 大连神通电气有限公司 |

（5）空压机及空气瓶

该轮配备1台空压机和2个空气瓶，位于机舱右舷位置，空压机、电机、空气瓶、空气管路和阀门等外观状况良好，未见明显损坏，详细资料无法确定。

| 主机 | 主机涡轮增压器 |
| --- | --- |
| 右侧制冷压缩机 | 左侧制冷压缩机 |

4.10电气系统

该轮配备主发电机组2套，发电机屏2个，组合起动箱2个，船用变压器2个，主配电板2个，蓄电池4块。主发电机及原动机外观状况良好，未见明显损坏；其余配电板、起动箱等设备外观状况良好，各连接线显示正常；各设备未进行起动和通电实验，其实际工作状况未知。变压器铭牌缺失，铭牌清晰的设备详细情况如下：

| 名称 | 交流同步发电机 |
| --- | --- |
| 数量 | 2台 |
| 型号 | MP-H-50-4 |
| 额定电压 | 400V |
| 额定电流 | 90.2 A |
| 频率 | 50Hz |
| 容量 | 50Kw |
| 相数 | 3 |
| 额定转速 | 1500r/min |

| 名称 | 船用柴油机 |
| --- | --- |
| 数量 | 2台 |
| 型号 | G 128ZCaf1 |
| 额定功率 | 155.5 Kw |
| 额定转速 | 1500r/min |
| 编号 | G0505413 |
| 净重量 | 1150kg |
| 生产厂家 | 上海柴油机股份有限公司 |

| 发电机组 | 配电板 |
| --- | --- |

4.11 油料和备件

（1）检验师登轮后在艉甲板的前端生活区后部以及艉甲板中部左右舷发现油舱量油孔，但由于长时间未打开锈蚀严重，检验师用常规工具尝试打开未能成功，向船厂主管借助工具时被船厂工作人员告知此船燃油储存舱附近已经进行过切割作业，主管人员也没有出借工具。

在机舱重力油柜层，可见2个重力油柜连通器1个已损坏，另外1个，打开连通器两端阀门可见液位轻微上涨，高度约30CM,根据目测此燃油日用柜尺寸，推测柜内燃油体积大概为0.15 M3。

（2）机舱可见挂有少量垫片以及盒装少许螺丝以及轻工具。

5、总 结

2018年8月14日，署名检验师对该轮的船体、轮机、电气、救生消防、航行设备及渔捞设备的现状进行了实地勘验。依据有限的检验条件，署名检验师总结如下：

1）在我们登轮检验期间，该轮停在山东荣成和兴船业有限公司坞道上，机器设备处于停止状态，没有足够的配船人员及起动条件支持，各机器及通导设备实际工作状况未知。

2）该轮主体结构完整，状况尚可，左右舷甲板舷墙未见明显凹陷变形。船舶外板水线以上涂层一般，水线以下和船底板涂层较好，无明显油漆脱落，局部附着海生物；主甲板和艏甲板状况尚可，木板未见明显损坏，舷墙涂层一般，局部锈蚀；艉甲板状况较差，木板明显丢失和损坏；驾驶台甲板状况尚可，护栏部分锈蚀；顶甲板状况一般，大面积锈蚀；栏杆整体状况一般，局部可见弯曲变形。

3）该轮机舱整体一般，主机外观正常铭牌丢失，齿轮箱、发电机，原动机，制冷机组大部分外观正常，运行状态未知。空压机组已经离体拆除损坏。

4）该轮配电箱表面状态一般，线路规整。

5）消防救生设备：只见驾驶室甲板后部一个救生筏，未见其他有效救生设备

6）捕鱼绞机锈蚀严重，无法使用。锚机绞缆机锚链锈蚀。吊杆等其他甲板设备外观状况正常。

7）该轮驾驶室内部舾装状况良好，驾驶室控制台可见操纵按钮，驾驶台地面散放纸箱内可见2个北斗通导设备以及2个蓄电池，1个变压器。

8）该轮可见约0.15立方燃油和少量垫片和螺丝等有用备件。

通过整体检验，检验师认为该轮船体结构正常，机舱设备状况一般，需要专业检修和配齐缺失部件，螺旋桨缺失，驾驶室内通讯导航设备及救生消防设备严重缺失。由于该轮停运时间较长，需要上坞大修配齐设备，通过相关部门检验后，才可正常航行作业。

青岛世航海事技术咨询有限公司

2018年8月22日